Załącznik nr 1/1

.............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 32/2010r.

- Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

przy ul. Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie.

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym                          w  projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Jest to budynek socjalny dwukondygnacyjny z 20 mieszkaniami.

Zakres robót obejmuje :

a/  Demontaż starej instalacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznych.

b/  Wymiana złącza ZN.

c/  Montaż nowej rozdzielni głównej RG z rozdzielnią administracyjną TA

i tablicą licznikową TL.

d/  Montaż wlz, z tablicami mieszkaniowymi.

e/  Montaż instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych wraz z montażem ostatecznym

osprzętu i opraw.

f/  Wykonanie pomiarów i wystawienie protokółów z badań i pomiarów instalacji elektrycznej

po wykonanych robotach.

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w dokumentacji

projektowej.

Budynek zasilany jest z istniejącego złącza napowietrznego i nie są wymagane nowe warunki

z zakładu energetycznego. Wszelkie prace związane z wyłączeniem i przełączeniem energii

elektrycznej do budynku i demontażem urządzeń pomiarowych /liczniki energii/ ich ponowny

montaż z zaplombowaniem należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie  po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

3.   Wymagany okres wykonania zamówienia 45 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.

4.   Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego

TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej

zamawiającego www.tbsciechanow.pl

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.  Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

d)  oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedłożone przez

Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji

niniejszego zamówienia personel: kierownik robót posiada co najmniej 3 lata doświadczenia

zawodowego w kierowaniu robotami; wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w

branży elektrycznej i aktualnym potwierdzeniem członkowstwa we właściwej izbie

samorządu zawodowego wraz z polisą oc,

f)   zaświadczenie kwalifikacyjne typu „E” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych,

dodatkowo uprawnienia pomiarowe : Pomiary ochronne,

g)  zaświadczenie kwalifikacyjne typu „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją

urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru,

h)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze

z podaniem ich wartości,

i)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wymagane jest aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym

zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego

robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

oferty należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1)

Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. od nr 2),

projekt budowlany i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 32/2010r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę wewnętrznej

instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie.”

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 07.07. 2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy                                           ul. Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 45 dni od daty przekazania budynku

do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej

Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie

| 1. Budynek ul. W. Polskiego 28B w Ciechanowie |
| --- |
| 1 | KNNR 5 03 0103-112 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym krotność= 1,00 | 210,00 SZT. |
| 1. | 16*13+2 |  |  |  | 210,00 |
| 2 | KNNR 5 03 0201-112 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 60 mm | 130,00 SZT. |
| 1. | 20*6+10 |  |  |  | 130,00 |
| 3 | KNNR 5 03 0206-112 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm | 100,00 SZT. |
| 1. | 20*5 |  |  |  | 100,00 |
| 4 | KNNR 5 06 1301-112 Uchwyty skręcane | 60,00 SZT. |
| 1. | 20*3 |  |  |  | 60,00 |
| 5 | KNNR 5 03 0801-112 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | 60,00 SZT. |
| 1. | 20*3 |  |  |  | 60,00 |
| 6 | KNNR 5 03 0602-112 Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | 45,00 SZT. |
| 1. | 15*3 |  |  |  | 45,00 |
| 7 | KNNR 5 0306-050-020 Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża. | 1,00 szt |
| 8 | KNNR 5 03 0603-112 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | 26,00 SZT. |
| 1. | 20+6 |  |  |  | 26,00 |
| 9 | KNNR 5 0306-040-020 Łączniki zwierny "światło" podtynkowy w puszce instalacyjnej, podświetlany. | 7,00 szt |
| 1. | 3+4 |  |  |  | 7,00 |
| 10 | KNNR 5 05 0201-115 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - 25W/24V, IP65 | 30,00 kpl. |
| 1. | 6*2+10+8 |  |  |  | 30,00 |
| 11 | KNNR 5 03 0701-112 Montaż przycisków podtynkowych - dzwonek IP44 | 20,00 SZT. |
| 1. | 20*1 |  |  |  | 20,00 |
| 12 | KNNR 5 12 0703-040 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | 1 140,00 m |
| 1. | 320,0+520+300,0 |  |  |  | 1 140,00 |
| 13 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 2x1.5mm2 | 100,00 m |
| 1. | 20*5 |  |  |  | 100,00 |
| 14 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 3x1.5mm2 | 400,00 m |
| 1. | 20*20,0 |  |  |  | 400,00 |
| 15 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 3x2.5mm2 | 660,00 m |
| 1. | 30,0*20+60 |  |  |  | 660,00 |
| 16 | KNNR 5 02 0506-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 3x6mm2 | 500,00 m |
| 1. | 20*25,0 |  |  |  | 500,00 |
| 17 | KNNR 5 02 0303-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 3x6mm2 | 100,00 m |
| 1. | 15*2*2+20*2 |  |  |  | 100,00 |
| 18 | KNNR 5 02 0202-040 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód LgY6mm2 | 100,00 m |
| 1. | 20*5,0 |  |  |  | 100,00 |
| 19 | KNNR-W 9 06 0701-112 Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | 22,00 SZT. |
| 1. | 22*1 |  |  |  | 22,00 |
| 20 | KNNR 5 04 0601-112 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek tonowy 230V | 20,00 SZT. |
| 1. | 20*1 |  |  |  | 20,00 |
| 21 | KNNR 5 04 0402-112 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - tablice mieszkaniowe TM | 20,00 SZT. |
| 1. | 20*1 |  |  |  | 20,00 |
| 22 | KNNR 5 04 0503-112 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg (wyposażone wg rysunku) - rozdzielnia RG | 1,00 SZT. |
| 23 | KNNR 5 04 0503-112 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg (wyposażone wg rysunku) - rozdzielnia TA | 1,00 SZT. |
| 24 | KNNR 5 0402-050-090 Złącza napowietrzne | 1,00 kpl |
| 25 | KNR 5-08 0402-01-112 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - wyłącznik główny | 1,00 SZT. |
| 26 | KNNR 5 06 0508-020 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | 8,00 szt |
| 1. | 4*2 |  |  |  | 8,00 |
| 27 | KNNR 5 06 0502-040 Montaż uziomów poziomych w gruncie kat. III | 5,00 m |
| 1. | 2,0+3,0 |  |  |  | 5,00 |
| 28 | Wacetob KNR 403 1006-11-666 Ręczne przebijanie otworów w ścianach, stropach lub sufitach | 21,00 otw. |
| 1. | 8*2+5 |  |  |  | 21,00 |
| 29 | KNNR 5 01 0302-040 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - RL 22 | 50,00 m |
| 1. | 5,0*10 |  |  |  | 50,00 |
| 30 | KNNR 5 01 0304-040 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie - RL 47 | 100,00 m |
| 1. | 20*5,0 |  |  |  | 100,00 |
| 31 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 4x1.5mm2 | 120,00 m |
| 1. | 20*6,0 |  |  |  | 120,00 |
| 32 | KNNR 9 04 0108-455 Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego - prace demontażowe w mieszkaniach - adaptacja pozycji | 20,00 mieszkanie |
| 1. | 20*1 |  |  |  | 20,00 |
| 33 | KNNR 9 02 0206-020 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - demontaż rozdzielni wnękowej. | 3,00 szt |
| 1. | 3*1 |  |  |  | 3,00 |
| 34 | KNNR 9 02 0207-020 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - demontaż rozdzielni zewnętrznej. | 1,00 szt |
| 35 | KNNR 5 13 0102-108 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 1,00 pomiar |
| 36 | KNNR 5 13 0303-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | 1,00 pomiar |
| 37 | KNNR 5 13 0101-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | 75,00 pomiar |
| 1. | 20*3+15 |  |  |  | 75,00 |
| 38 | KNNR 5 13 0301-108 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar | 1,00 pomiar |
| 39 | KNNR 5 13 0302-108 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - każdy nastepny pomiar | 74,00 pomiar |
| 1. | 20*3+14 |  |  |  | 74,00 |
| 40 | KNNR 0513050100-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | 1,00 próba |
| 41 | KNNR 0513050200-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | 74,00 próba |
| 1. | 20*3+14 |  |  |  | 74,00 |
| 42 | KNNR 0513070200-108 Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych (sprawdzenie działania wyzwalacza wzrostowego w rozłączniku DPX) | 1,00 pomiar |
| 43 | KNNR 0513040100-112 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1,00 SZT. |
| 44 | KNNR 5 02 0106-040 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LgY35mm2 | 15,00 m |
| 1. | 7,0+8,0 |  |  |  | 15,00 |
| 45 | KNNR 5 02 0105-040 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - LgY16mm2 | 5,00 m |
| 1. | 2,0+3,0 |  |  |  | 5,00 |
| 46 | KNNR 5 0201-060-040 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 35 mm2 - YLY 4x25 mm2 na sztycy wysięgnika. | 8,00 m |
| 1. | 5+3 |  |  |  | 8,00 |
| 47 | KNNR 0512030800-346 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | 75,00 szt.żył |
| 1. | 20*3+15 |  |  |  | 75,00 |
| 48 | KNNR 5 12 0303-346 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | 21,00 szt.żył |
| 1. | 20+1 |  |  |  | 21,00 |
| 49 | KNNR 5 12 0802-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | 1 140,00 m |
| 1. | 320,0+520+300,0 |  |  |  | 1 140,00 |
| 50 | KNNR 5 02 0301-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HLGS 2x1,5mm2 | 5,00 m |
| 1. | 2,0+3,0 |  |  |  | 5,00 |

Zestawienie materiałów zamieszczone w Projekcie Budowlanym (wykonawczym) jest tylko informacyjne,

przy dokonywaniu wyceny oferty należy opierać się na obmiarach przedmiaru robót