Załącznik nr 1/1

.............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 52/2010r.

- Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza                    do złożenia oferty na : usługę na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie               w zakresie: okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- Przedmiotem zamówienia:

Wykonanie okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów z wystawieniem stosownych protokółów. Badanie należy przeprowadzić oddzielnie dla każdego lokalu mieszkalnego w budynkach wyszczególnionych w załączniku nr 3, badaniem muszą być objęte również urządzenia i instalacja administracyjna klatek schodowych budynku.

Pomiary należy wykonać zgodnie z aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, ustawą „Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 /Dz.U.nr89, poz.414 z późn. zm. /Rozporządzeniem MGPiB z dn. 21.06.1994r. /Dz.U.nr84 poz. 387 z późn. zm./, Rozporządzeniem MGPiB z dn. 14.12.1994r. /Dz.U. nr 10/95, poz. 46 z późn. zm./ ustawą „Prawo energetyczne” Dz.U. nr54/1997r. poz. 348 oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami w dniu wykonywania pomiarów.

Zamawiający informuje, że z wyłonionym w przetargu Wykonawcą może być zawarta umowa na usługę na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

- Wymagany okres wykonania zamówienia : 31.12.2010r.

- Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego

TBS Sp. z o.o.- OZMI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej

zamawiającego www.tbsciechanow.pl.

- Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04.

- Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

- Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym                                i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania                 w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. od nr 1,

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – zał. od nr 2,

- zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- zaświadczenie kwalifikacyjne typu „E” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, dodatkowo uprawnienia pomiarowe: Pomiary ochronne,

- zaświadczenie kwalifikacyjne typu „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru,

- oświadczenie, że oferent będzie dyspozycyjny w razie zaistnienia konieczności niezwłocznego wykonania usługi,

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje oferent,

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług o podobnym zakresie i charakterze                            z podaniem ich wartości,

- referencje potwierdzające, że usługi o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą         starannością.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

- Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić na załączonych drukach  oferty (zał. nr 1 i  nr 2) w języku polskim, w

formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić

w   zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego,

nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy 52/2010r. do postępowania

o udzielenie zamówienia na usługę na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych

komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Ciechanowie.

Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 11.10.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

usługę na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych administrowanych  przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że :

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie do 31.12.2010r.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowany przez Zamawiającego projekt umowy /zał. nr 4/

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

FORMULARZ  CENOWY

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość lokali mieszkalnych | Koszt badania za 1 lokal mieszkalny netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okresowe badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. | 585 |  |  |
| I | Razem poz. 1 |  |
|  | Podatek VAT |  |
| II | Łącznie wartość z VAT |  |

Do formularza ofertowego należy wpisać:

- wartość netto   = poz. I, wartość brutto = poz. II

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 3

Wykaz budynków mieszkalnych komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej

| Lp. | Adres Budynku | Ilość lokali i kl. schodowych | Rok wykonania pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 Stycznia 19 | 12 | 2010 |
| 2. | 17 Stycznia 21 | 12 | 2010 |
| 3. | 17 Stycznia 23 | 15 | 2010 |
| 4. | 17 Stycznia 25 | 15 | 2010 |
| 5. | 17 Stycznia 48 | 11 | 2010 |
| 6. | Augustiańska 10 | 4 | 2010 |
| 7. | Augustiańska 12 | 4 | 2010 |
| 8. | Augustiańska 14 | 4 | 2010 |
| 9. | Augustiańska 16 | 4 | 2010 |
| 10. | Augustiańska 18 | 4 | 2010 |
| 11. | Augustiańska 20 | 4 | 2010 |
| 12. | Augustiańska 22 | 3 | 2010 |
| 13. | Augustiańska 24 | 3 | 2010 |
| 14. | Augustiańska 26 | 3 | 2010 |
| 15. | Augustiańska 6 | 4 | 2010 |
| 16. | Augustiańska 8 | 4 | 2010 |
| 17. | Dobra 18 | 6 | 2010 |
| 18. | Graniczna 43 | 26 | 2010 |
| 19. | Grodzka 3a | 11 | 2010 |
| 20 | Hallera 13/15 | 9 | 2010 |
| 21. | Hallera 19 | 11 | 2010 |
| 22. | Hallera 21 | 7 | 2010 |
| 23. | Komunalna 7a | 34 | 2010 |
| 24. | Kraszewskiego 4 | 4 | 2010 |
| 25. | Moniuszki 1/3 | 9 | 2010 |
| 26. | Moniuszki 13 | 5 | 2010 |
| 27. | Moniuszki 16 | 4 | 2010 |
| 28. | Moniuszki 2/4 | 8 | 2010 |
| 29. | Moniuszki 5/7 | 10 | 2010 |
| 30. | Moniuszki 8 | 4 | 2010 |
| 31. | Moniuszki 9/11 | 9 | 2010 |
| 32. | Nadrzeczna 28 i 28a | 12 | 2010 |
| 33. | Nadrzeczna 8 | 4 | 2010 |
| 34. | Narutowicza 6/12 | 24 | 2010 |
| 35. | Nowozagumienna 13 | 9 | 2010 |
| 36. | Okrzei 1 | 20 | 2010 |
| 37. | Okrzei 12 | 12 | 2010 |
| 38. | Okrzei 13 | 32 | 2010 |
| 39. | Okrzei 16 | 12 | 2010 |
| 40. | Okrzei 22 | 12 | 2010 |
| 41. | Okrzei 5 | 19 | 2010 |
| 42. | Piłsudskiego 1 | 34 | 2010 |
| 43. | Sienkiewicza 17/19 | 6 | 2010 |
| 44. | Sienkiewicza 34/36 | 10 | 2010 |
| 45. | Sienkiewicza 35 | 14 | 2010 |
| 46. | Sienkiewicza 38/40 | 9 | 2010 |
| 47. | Sienkiewicza 46/48 | 9 | 2010 |
| 48. | Sienkiewicza 47 | 2 | 2010 |
| 49. | Sienkiewicza 53/55 | 9 | 2010 |
| 50. | Sienkiewicza 56 | 4 | 2010 |
| 51. | Sienkiewicza 57/59 | 6 | 2010 |
| 52. | Sienkiewicza 7 | 10 | 2010 |
| 53. | Sienkiewicza 74 | 4 | 2010 |
| 54. | Szumna 2 | 4 | 2010 |
| 55. | Warszawska 18 | 7 | 2010 |
| 56. | Wyzwolenia 13 | 12 | 2010 |
| 57 | Wyzwolenia 17 | 11 | 2010 |
| 58 | Wyzwolenia 7 | 15 | 2010 |
| Razem | 585 |  |

Załącznik nr 4

Projekt umowy

Zawarta w dniu  ..................... 2010 r. w  Ciechanowie pomiędzy :

Towarzystwem  Budownictwa   Społecznego Spółka  z o.o.  z   siedzibą  w  Ciechanowie  przy ul. Okrzei 14 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967

reprezentowaną  przez :

Prezesa Zarządu                             -  Tadeusza Bochnię

zwaną  w  treści  umowy    „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………..Urząd Skarbowy w ……………………………………

REGON ………………………………………………….

reprezentowanym przez :

……………………………………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na „badaniu instalacji

elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w lokalach budynków mieszkalnych

komunalnych administrowanych  przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Ciechanowie.

  - Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 58 budynkach komunalnych administrowanych przez

TBS Sp. z o.o. Ciechanów w których znajduje się 585 lokali mieszkalnych.

  - Przez lokal należy również uważać inne pomieszczenia znajdujące się w budynku takie jak np. klatki

schodowe.

1.3  Przedmiot zamówienia określony w ustępie poprzedzającym wynika z zapisów Art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawa

budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994r. z późn. zm.).

§ 2

1.Środki produkcji niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy zabezpiecza Wykonawca.

2. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, będących przedmiotem niniejszej umowy, muszą

przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją

urządzeń i instalacji elektrycznych.

3. Pomiary należy wykonać zgodnie z aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, ustawą

„Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r. /Dz.U.nr89,poz.414 z późn. zm. /Rozporządzeniem MGPiB

z dn. 21.06.1994r./Dz.U.nr84 poz. 387 z późn. zm./, Rozporządzeniem MGPiB z dn.14.12.1994r.

/Dz.U.nr 10/95, poz. 46 z późn. zm./ ustawą „Prawo energetyczne” Dz.U.nr54/1997r. poz. 348 oraz

pozostałymi obowiązującymi przepisami w dniu wykonywania pomiarów.

§ 3

1.Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.12.2010r..

2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie dokonywana w lokalach budynków określonych wykazem

stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej umowy.

§ 4

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożonym formularzem

ofertowym  w wysokości  ………………… netto plus podatek VAT w wysokości  …………; ……….. brutto

słownie:  ………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do zakończenia usługi

w przypadku wykonania jej  w całości.

3. Jeżeli w toku realizacji zamówienia wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie związanych z

pomiarami, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na podstawie dwustronnego protokółu

konieczności, przy zastosowaniu następujących parametrów:

stawka r-g -  ……………………

koszty pośrednie - ……………………..

zysk - ……………………..

materiały według średnich cen obowiązujących w aktualnym biuletynie Sekocenbud IV kwartał

§ 5

1.  Wykonawca będzie wystawiał faktury w cyklach miesięcznych.

2.  Podstawą dokonania płatności będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę na podstawie dostarczonych

protokółów z dokonanych badań instalacji elektrycznej.

3.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu

wraz z protokółami z badań instalacji elektrycznej.

Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4.  Należność z tytułu faktury będzie płatne przez Zamawiającego na konto Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………

5.  Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę

do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

6.  Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 6

Do obowiązków stron należy :

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

- zapewnienie bezpiecznego wykonania usługi przez Wykonawcę,

- zawiadomienie lokatorów o planowanym badaniu instalacji elektrycznej, wywieszając w tym celu stosowne ogłoszenia w budynkach.

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

- badanie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla każdego lokalu mieszkalnego,

- dojście do budynku i lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń wspólnego użytku celem

przeprowadzenia badań,

- dostarczenie protokołu z przeprowadzonych badań dot. ppkt. a)

- Pomiary należy wykonać zgodnie z aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, ustawą   „Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r. /Dz.U.nr89,poz.414 z późn. zm. /Rozporządzeniem MGPiB  z dn. 21.06.1994r./Dz.U.nr84 poz. 387 z późn. zm./, Rozporządzeniem MGPiB z dn.14.12.1994r.  /Dz.U.nr 10/95, poz. 46 z późn. zm./ ustawą „Prawo energetyczne” Dz.U.nr54/1997r. poz. 348 oraz  pozostałymi obowiązującymi przepisami w dniu wykonywania pomiarów,

- przestrzeganie przepisów p.poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca nie odpowiada za:

- zabrudzenia nie z własnej winy,

- za niedokładne poinformowanie lokatorów o dacie przeprowadzenia badań instalacji elektrycznej przez Dział Zasobów Mieszkaniowych TBS Sp. z o.o.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za spowodowanie przerwy trwającej dłużej niż 10 dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może niezwłocznie od umowy odstąpić,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu budynków przeznaczonych do wykonania usługi w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%

wynagrodzenia za przedmiot umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi

z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1

3.Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar  umownych do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody.

4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie

wykonane badania instalacji elektrycznej potwierdzone wystawionymi protokołami.

§ 8

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić

od  umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części

umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia

i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, § 7, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 10

Wykonawca zapoznał się z dokumentacją przetargową przedmiotu zamówienia  i ma świadomość warunków jego wykonania

§ 11

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawa

Budowlanego oraz wynikające z nich przepisy wykonawcze.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu            dla Wykonawcy i Zamawiającego.

## Załączniki stanowiące integralną część umowy.

1./Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

2./ Formularz cenowy – załącznik nr 2

3./ Wykaz budynków mieszkalnych komunalnych do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej

– załącznik nr 3

Akceptuję: