Załącznik nr 1/1

.............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 42/2010r.

1.  Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie

w  imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Tadeusza Bochnię

zaprasza do złożenia oferty na : remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym

przy ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie.

2.   Przedmiotem zamówienia jest remont kominów ponad dachem płaskim  krytym papą

termozgrzewalną w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie

w zakresie szczegółowo określonym w  przedmiarze robót.

Zakres robót obejmuje :

a/. Zabezpieczenie dachu na czas prowadzenia robót.

b/. Częściowe przemurowanie 1szt. komina ponad dachem.

c/. Odbicie tynków zewnętrznych z kominów ponad dachem.

d/. Wykonanie tynków na kominach ponad dachem wzmocnionych siatką z włókna szklanego.

e/. Naprawa nakryw betonowych kominów z ich przetarciem.

f./ Zabezpieczenie nakryw betonowych kominów masą asfaltowo-kauczukową.

g./ Malowanie kominów ponad dachem farbami emulsyjnymi zewnętrznymi.

h./ Zabezpieczenia wylotów kominowych siatką stalową ocynkowaną o wielkości oczka

min. 20x20 mm.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu

z Zamawiającym.

3.    Termin wykonania zamówienia 21 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

4.   Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.-

OZMI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego

www.tbsciechanow.pl.

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

d)  oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze

z podaniem ich wartości,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie oddzielnie dla każdego budynku z uwzględnieniem postanowień

wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofertach.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem oddzielnie dla

każdego budynku na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru

końcowego robót.

11. Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego zał. nr 1

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar  robót  i dokonaną wizję lokalną.

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 42/2010r. do postępowania o udzielenie zamówienia na remont kominów ponad

dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie.”

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 20.08. 2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa  Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

remont kominów  ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 21 dni od daty przekazania budynku

do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na remont kominów ponad dachem

Budynek mieszkalny ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie

| 1. Naprawa kominów ponad dachem. |
| --- |
| 1 | KNR 2-02 0616-01-050 - analogia Zabezpieczenie pokrycia dachowego płytami np. pilśniowymi twardymi na czas prowadzonych robót - wokół kominów i w miejscach transportu i przenoszenia materiałów z rozbiórki i materiałów do wykonania robót | 32,64 m2 |
| 1. | (1,53+1,64)*2*1,0*2+(0,54+0,83)*2*1,0*4+1,50*6,0 |  |  |  | 32,64 |
| 2 | KNR 4-01 0310-02-060 Przemurowanie kominów z cegieł cem.-wap. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego | 0,35 m3 |
| 1. | (1,53*1,64)*0,46*0,30 |  |  |  | 0,35 |
| 3 | KNR 4-01 0321-04-020 Umocowanie nakrywy betonowej na wierzchu komina. | 1,00 szt |
| 4 | KNR 4-01 0804-05-040 Naprawa pęknięć czapki betonowej z zatarciem na gładko | 2,50 m |
| 1. | 0,50*5 |  |  |  | 2,50 |
| 5 | KNR 4-01 0735-0301-050 Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim - 100% tynków | 10,87 m2 |
| 1. | (1,53+1,64)*2*0,46*2+(0,54+0,83)*2*0,46*4 |  |  |  | 10,87 |
| 6 | KNR 00-23 2612-06-050 - analogia Przyklejenie warstwy siatki z wygładzeniem tynków na kominach ponad dachem płaskim /w materiale przyjęto 1,5 x norma na zaprawę klejowo szpachlową/ | 10,87 m2 |
| 7 | KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kominów kątownikiem metalowym. | 11,04 m |
| 1. | 0,46*4*6 |  |  |  | 11,04 |
| 8 | KNR 4-01 0722-03-050 Przecieranie istniejących nakryw betonowych (czapek) na kominach. | 7,92 m2 |
| 1. | 1,64*1,72*2+0,62*0,92*4 |  |  |  | 7,92 |
| 9 | KNR 2-02 0602-01-050 Posmarowanie nakryw betonowych kominów masą asfaltowo-kauczukową, pierwsza warstwa. | 7,92 m2 |
| 10 | KNR 2-02 0602-02-050 Posmarowanie nakryw betonowych kominów masą asfaltowo-kauczukową następna warstwa. | 7,92 m2 |
| 11 | KNR 2-02 1505-11-050 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną kominów ponad dachem. | 10,87 m2 |
| 12 | KNR 4-01 0530-05-050 Zabezpieczenie wylotów kominów przed ptactwem i nieczystościami stałymi - w materiale uwzględnić koszt zabezpieczeń siatkowych z drutu ocynkowanego. | 2,20 m2 |
| 1. | (0,70*0,25)*2*4+(0,50*0,25)*2*2+(0,30*0,50)*2 |  |  |  | 2,20 |
| 13 | KNR 4-01 0322-01-020 Umocowanie uchwytu instalacji odgromowej w ścianie kominowej. | 1,00 szt |
| 14 | KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z dachu budynku gruzu. | 0,68 m3 |
| 1. | 10,87*0,03+0,35 |  |  |  | 0,68 |
| 15 | KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie gruzu z rozbieranych kominów na odległość do 1 km. | 0,68 m3 |
| 1. | 10,87*0,03+0,45 |  |  |  | 0,68 |
| 16 | KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu, starej blachy i papy samochodami samowyładowczymi z rozbieranych kominów na odl. do 10 km. | 6,12 m3 |
| 1. | 0,68*9 |  |  |  | 6,12 |