Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 38/2010r.

- Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sikorskiego 2 PKP  w Ciechanowie                             w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na :  wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej                              gr. 5,2 mm i remont kominów ponad dachem w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy

termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów ponad dachem w istniejącym zamieszkałym

budynku mieszkalnym przy Sikorskiego 2 PKP  w Ciechanowie w zakresie szczegółowo

określonym w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wykonawca powinien dokonać oględzin zewnętrznych dachu budynku w zakresie w/w robót

po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Zakres robót obejmuje :

a/ Oczyszczenie istniejącego pokrycia dachowego, przecięcie pęcherzy, podklejenie papy

z miejscowym zerwaniem papy z uzupełnieniem z papy asfaltowej.

b/ Demontaż starych obróbek blacharskich – nakrywy, kołnierze, obróbki kominów.

c/ Demontaż konstrukcji anteny zbiorczej.

d/ Obróbki nakryw z blachy stalowej ocynkowanej.

d/ Jednokrotne krycie połaci dachowej papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm o parametrach nie

mniejszych niż podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

e/ Obróbki z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm j.w. – kosze, kominy i kołnierze.

f/ Uzupełnienie kapturków na rurach wywiewek kanalizacji sanitarnej.

g/  Obicie  wyłazu dachowego blachą stalową ocynkowaną.

h/ Uzupełnienie z naprawą tynków na murku wyłazu dachowego ponad dachem.

i/ Przyklejenie siatki i wygładzeniem podłoża na ścianach betonowych kominów ponad dachem.

j/ Oczyszczenie i pomalowanie farbami chlorokauczukowymi  kominów ponad dachem z blachy stalowej.

k/ Zabezpieczenie wylotów kominowych przed ptactwem siatką z drutu stalowego ocynkowanego.

l/ Wywiezienie gruzu i starej papy z robót remontowych.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DTI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl

5.    Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w. tel. (023) 672-23-04

6..   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.    Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi,

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania  danego zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,

z podaniem ich wartości.

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt. „e” zostały wykonane z należytą

starannością.

8.  Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych

w zapytaniu ofertowym i ofercie.

9.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1)

Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2), specyfikację

techniczną warunków wykonania i odbioru robót i dokonane oględziny budynku.

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 38/2010r. – dach budynek ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie”.

12.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów ponad dachem w istniejącym zamieszkałym budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie               za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów ponad dachem w istniejącym zamieszkałym budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 2 PKP                     w Ciechanowie

| 1. Wymiana pokrycia dachowego |
| --- |
| 1 | KNR 4-01 0519-03-020 Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1,0 m2 w miejscach odspojenia papy od podłoża dachu z oczyszczeniem całej powierzchni dachu. | 48,00 szt. |
| 1. | 4*6*2 |  |  |  | 48,00 |
| 2 | KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy itp. z blachy nie nadającej się do użytku | 82,96 m2 |
| 1. | Nakrywy |  |  |  |  |
| 2. | (8,62+1,16+4,84+1,30+8,40+1,26+4,84+1,20+8,44+1,30+4,80+11,64+9,68+1,16+3,70+1,27+9,50+1,25+3,65+1,20+9,64+1,20+3,80)*0,40 |  |  |  | 41,54 |
| 3. | Kołnierze z bl. oc. |  |  |  |  |
| 4. | (8,62+1,16+4,84+1,30+8,40+1,26+4,84+1,20+8,44+1,30+4,80+11,64+9,68+1,16+3,70+1,27+9,50+1,25+3,65+1,20+9,64+1,20+3,80)*0,30 |  |  |  | 31,16 |
| 5. | Obróbka kominów |  |  |  |  |
| 6. | (0,60*2+0,68*2)*0,25+(0,35*2+0,62*2)*0,25+(0,40*2+0,54*2)*0,25+(0,40*2+0,52*2)*0,25+(0,66*2+0,60*2)*3*0,25+(0,61*2+0,36*2)*0,25+(0,40*2+0,53*2)*0,25+(0,52*2+0,40*2)*0,25+(0,67*2+0,62*2)*0,25+(0,36*2+0,62*2)*0,25+(0,52*2+0,40*2)*2*0,25+(0,62*2+0,68*2)*0,25 |  |  |  | 8,06 |
| 7. | Wyłaz dachowy |  |  |  |  |
| 8. | (0,88*2+0,90*2)*0,25+(1,15*1,15) |  |  |  | 2,21 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 82,96 |
| 3 | KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - nakrywy | 41,54 m2 |
| 1. | Nakrywy |  |  |  |  |
| 2. | (8,62+1,16+4,84+1,30+8,40+1,26+4,84+1,20+8,44+1,30+4,80+11,64+9,68+1,16+3,70+1,27+9,50+1,25+3,65+1,20+9,64+1,20+3,80)*0,40 |  |  |  | 41,54 |
| 4 | KNR 4-01W 0519-01-050 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm | 348,86 m2 |
| 1. | (40,0*9,18)+(4,80*1,30)+(4,84*1,25)+(4,84*1,30)+(9,64*1,20)+(9,50*1,25)+(9,68*1,16)+(8,62*0,14)-(40,0*1,82) |  |  |  | 348,86 |
| 5 | KNR 4-01W 0519-04-050 Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,20 mm - kosze | 78,00 m2 |
| 1. | 1,95*40,0 |  |  |  | 78,00 |
| 6 | KNR 4-01W 0519-04-050 Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,20 mm | 47,98 m2 |
| 1. | Kołnierze |  |  |  |  |
| 2. | (8,62+1,16+4,84+1,30+8,40+1,26+4,84+1,20+8,44+1,30+4,80+11,64+9,68+1,16+3,70+1,27+9,50+1,25+3,65+1,20+9,64+1,20+3,80)*0,35 |  |  |  | 36,35 |
| 3. | Obróbka kominów |  |  |  |  |
| 4. | (0,60*2+0,68*2)*0,30+(0,35*2+0,62*2)*0,30+(0,40*2+0,54*2)*0,30+(0,40*2+0,52*2)*0,30+(0,66*2+0,60*2)*3*0,30+(0,61*2+0,36*2)*0,30+(0,40*2+0,53*2)*0,30+(0,52*2+0,40*2)*0,30+(0,67*2+0,62*2)*0,30+(0,36*2+0,62*2)*0,30+(0,52*2+0,40*2)*2*0,30+(0,62*2+0,68*2)*0,30 |  |  |  | 9,67 |
| 5. | Wyłaz dachowy |  |  |  |  |
| 6. | (0,88*2+0,90*2)*0,55 |  |  |  | 1,96 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 47,98 |
| 7 | KNR 4-01 0532-09-050 Obicie blachą ocynkowaną wyłazu dachowego. | 1,32 m2 |
| 1. | 1,15*1,15 |  |  |  | 1,32 |
| 8 | KNR 4-03 1142-06-020 - analogia Demontaż konstrukcji anteny zbiorczej | 1,00 szt |
| 9 | KNR 4-01 0529-05-020 - analogia Uzupełnienie kapturków na rurach wywiewek kanalizacji sanitarnej. | 11,00 szt |
| 10 | KNR 4-01 0726-0101-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ na ścianach wyłazu dachowego. | 1,42 m2 |
| 1. | (0,88*2+0,90*2)*0,40 |  |  |  | 1,42 |
| 11 | KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki z wygładzeniem podłoża na ścianach betonowych kominów. | 3,78 m2 |
| 1. | (0,35*2+0,62*2)*0,40+(0,40*2+0,54*2)*0,40+(0,61*2+0,36*2)*0,40+(0,40*2+0,53*2)*0,40+(0,52*2+0,40*2)*0,40 |  |  |  | 3,78 |
| 12 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie wywiezienie starej papy i blachy i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 2,38 m3 |
| 1. | 48,0*0,015+82,96*0,02 |  |  |  | 2,38 |
| 13 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie starej papy, blachy i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 10km | 21,42 m3 |
| 1. | 2,38*9 |  |  |  | 21,42 |
| 2. Remont kominów ponad dachem z zabezpieczeniem wylotów |
| 14 | KNR 7-12 0101-03-050 Czyszczenie przez szczotkowanie powierzchni stalowych kominów i wywiewek kanalizacji sanitarnej | 27,06 m2 |
| 1. | (0,60*2+0,68*2)*0,55+(0,80*0,80)+(0,35*2+0,62*2)*0,50+(0,60*0,80)+(0,40*2+0,54*2)*0,52+(0,50*0,70)+(0,40*2+0,52*2)*0,50+(0,70*0,50)+(0,66*2+0,60*2)*0,52*3+(0,80*0,80)*3+(0,61*2+0,36*2)*0,50+(0,80*0,60)+(0,40*2+0,53*2)*0,50+(0,70*0,50)+(0,52*2+0,40*2)*0,50+(0,70*0,52)+(0,67*2+0,62*2)*0,57+(0,80*0,80)+(0,36*2+0,62*2)*0,51+(0,80*0,60)+(0,52*2+0,40*2)*2*0,54+(0,50*0,70)*2+(0,62*2+0,68*2)*0,54+(0,80*0,80)+0,11*3,14*0,73*11 |  |  |  | 27,06 |
| 15 | KNR 7-12 0204-03-050 Malowanie pędzlem stalowych kominów i wywiewek kanalizacji sanitarnej farbą chlorokauczukową | 27,06 m2 |
| 16 | KNR 4-01 0530-05-050 - analogia Zabezpieczenie wylotów kominów przed ptactwem i nieczystościami stałymi - w materiale uwzględnić koszt zabezpieczeń siatkowych z drutu ocynkowanego. | 8,06 m2 |
| 1. | (0,60*2+0,68*2)*0,25+(0,35*2+0,62*2)*0,25+(0,40*2+0,54*2)*0,25+(0,40*2+0,52*2)*0,25+(0,66*2+0,60*2)*0,25*3+(0,61*2+0,36*2)*0,25+(0,40*2+0,53*2)*0,25+(0,52*2+0,40*2)*0,25+(0,67*2+0,62*2)*0,25+(0,36*2+0,62*2)*0,25+(0,52*2+0,40*2)*2*0,25+(0,62*2+0,68*2)*0,25 |  |  |  | 8,06 |

Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Roboty : Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm

i remont kominów ponad dachem.

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Budynku

06-400 Ciechanów ul. Sikorskiego 2 PKP

Adres obiektu : 06-400 Ciechanów  ul. Sikorskiego 2 PKP

Autor opracowania : Wojciech Bąkowski

- 1 –

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej

gr. 5,2 mm i remontem kominów ponad dachem w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy

ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wymiany pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remontem kominów ponad dachem w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie..

Zakres robót obejmuje :

a/ Oczyszczenie istniejącego pokrycia dachowego, przecięcie pęcherzy, podklejenie papy

z miejscowym zerwaniem papy z uzupełnieniem z papy asfaltowej.

b/ Demontaż starych obróbek blacharskich – nakrywy, kołnierze, obróbki kominów.

c/ Demontaż konstrukcji anteny zbiorczej.

d/ Obróbki nakryw z blachy stalowej ocynkowanej.

d/ Jednokrotne krycie połaci dachowej papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm o parametrach nie

mniejszych niż podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

e/ Obróbki z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm j.w. – kosze, kominy i kołnierze.

f/ Uzupełnienie kapturków na rurach wywiewek kanalizacji sanitarnej.

g/  Obicie  wyłazu dachowego blachą stalową ocynkowaną.

h/ Uzupełnienie z naprawą tynków na murku wyłazu dachowego ponad dachem.

i/ Przyklejenie siatki i wygładzeniem podłoża na ścianach betonowych kominów ponad dachem.

j/ Oczyszczenie i pomalowanie farbami chlorokauczukowymi  kominów ponad dachem z blachy stalowej.

k/ Zabezpieczenie wylotów kominowych przed ptactwem siatką z drutu stalowego ocynkowanego.

l/ Wywiezienie gruzu i starej papy z robót remontowych.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachu na pokrycie z papy

termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remontem kominów ponad dachem.

Kod CPV – 45261910-6

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają :

    - Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z remontem dachu i kominów ponad dachem  budynku zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót.

    - Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane.

    - Wykonanie   - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót.

    - Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z przedmiarem robót            i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

    - Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

    - Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych /Dz.U nr 10 z dn. 8 lutego 1995r., poz. 48 rozdz. 2/

    - Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania                    i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z

późn. zm./, wymagania są szersze i certyfikat wykazuje,że zapewniono zgodność danego wyrobu

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych

przepisów i dokumentów technicznych.

- 2 -

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

/Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. poz.  48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania i

zatwierdzania kryteriów technicznych.

    - Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, art. 10 /certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną/ w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN/.

    - Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.

    - Rejestr przedmiarów – należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

    - Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

    - Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich

zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnionymi prawami i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również jeden egzemplarz dokumentacji projektowej  i Specyfikacji Technicznej.

    - Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty,

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak, jakby w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy,

A o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Wielkości określone w dokumentacja projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozbieżnością tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą

zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość

elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót

aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: utrzyma warunki

bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową

i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed

dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w

miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany

wykonać, ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu

budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

- 3 -

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać skażenia, Hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

- lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach

biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe

w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia wprowadzenia

na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.9.   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w

sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopię

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy wymianie pokrycia dachu na pokrycie z papy termozgrzewalnej            gr. 5,2 mm i remoncie kominów ponad dachem powinny mieć :

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikaty lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowania na budowie materiałów. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Cegły i Blachy

- Uzupełnienia przewodów wentylacyjnych wykonywać z cegły budowlanej. pełnej kl. 150.

- Nakrywy na kominach wykonać z blachy stalowej St3S

Zaprawy i farby emulsyjne

Do murowania ścian i trzonów z kanałami z cegły należy dobierać markę zaprawy w zależności od wymaganej nośności tych trzonów. Zaleca się stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0. Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. Do budowy trzonu komina murowanego z cegły należy stosować zaprawę cementowo-wapienną wg PN-90/B-14501 lub cementową

- 4 -

wg PN-90/B-14501 o marce nie niższej niż 3.

W przypadku gdy temperatura przy ścianie trzonu komina przekracza 30°C należy stosować zaprawę wapienno-cementową o zawartości cementu nie większej niż 150 kg na 1m3 zaprawy. Do zaprawy należy stosować cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do malowania tynków na kominach ponad dachem użyć farby emulsyjnej fasadowe koloru elewacji budynku, gęstość 1,47 – 1,49 g/cm3

Do malowania kominów z blachy stalowej użyć farb chlorokauczukowych.

Zabezpieczenia wylotów kominowych wykonać z siatek z drutu stalowego ocynkowanego o wielkości oczka siatki nie mniejszej niż 20x20 mm.

Blacha

Do obróbek blacharskich stosować blachę stalową ocynkowaną gr. 0,50-0,60mm.

Papa zgrzewalna

Papa do jednokrotnego pokrycia dachowego.

Parametry techniczne papy nawierzchniowej zgrzewalnej :

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa wzmocniona)     -   250 g/m2

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek         -  800 N/600 N

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek       -    40 %

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø30mm    -   -25°C

- grubość                                                                                  -   5,2±0,2 mm

Kleje, siatki zbrojące i płyny gruntujące

- zaprawa klejowa o gęstości 1,25-1,40 g/cm3, odporność na spływanie z powierzchni pionowych,

odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy o gr. 8 mm, przyczepności zaprawy

do betonu w stanie powietrzno-suchym>0,3 MPa,

- siatka zbrojąca z tkaniny z włókna szklanego zaimpregnowana alkaliodporna dyspersją spełniającą

wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/99,

- preparaty gruntujące o gęstość 1,0 g/cm3 straty prażenia w temperaturze 450-900 °C: 90-100%

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie

może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

- Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

  - Sprzęt do wykonywania remontu dachu, świetlika i kominów ponad dachem

Wykonawca przystępujący do wykonywania remontu dachu, świetlika i kominów ponad dachem

budynku powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- rusztowania

- wciągarka

- mieszarki do zapraw

- betoniarka

- przenośny zbiornik na wodę

- giętarki i elektronarzędzia do robót blacharskich

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

- 5 -

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków

transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie

materiałów powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Wykonawca będzie usuwać na

bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd

dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowane można

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Materiały do robót dekarskich, blacharskich i tynkarskich mogą być przewożone dowolnymi środkami

transportu.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji

Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. Polecenia

inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem kominów ponad

dachem inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac

wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

- sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

- sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP

5.2. Warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej lub z papy termozgrzewaalnej, powinny być

dostosowane do rodzaju pokrycia  i wielkości pochylenia połaci dachowej. Obróbki blacharskie do podłoża

mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć wkrętami (farmerami)

blacharskimi.  Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek

leżący i na żabki lub    łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia

systemowe. Obróbki kominów  mogą być z wydrą i bez wydry. Wywiewki kanalizacyjne montowane są z

gotową obróbką dekarską.

5.3 Wykonanie robót tynkowych i malarskich

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposobem wykonania tynków jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl.

4 normy PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kat III. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu

i gładzi. Powierzchnie tynków  należy oczyścić i zmyć wodą, następnie należy je zgruntować środkami

gruntującymi i wygładzić masami szpachlowymi np. Atlas Rekord. Tynki gładkie należy przetrzeć z

ewentualną naprawą pęknięć i rys.

5.4. Wykonanie pokrycia dachowego i remont kominów ponad dachem

1. Częściowe zerwanie starej papy z miejscowym naprawieniem z papy asfaltowej.

2. Oczyszczenie i  wyrównanie istniejącego podłoża.

3. Wyznaczenie miejsc przycięcia papy.

4. Przygotowanie palnika gazowego.

5. Układanie papy metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan zgodnie z

instrukcją producenta pap zgrzewalnych.

Instalację odgromową należy odtworzyć wymieniając zwody na dachu i ścianach

kominowych z drutu ocynkowanego i wszystkie elementy je łączące. Następnie instalację należy

połączyć ze zwodami pionowymi umocowanymi do ścian budynku. Po wykonaniu robót należy dokonać

badania i pomiarów całej instalacji odgromowej  i wystawić stosowne protokóły.

- 6 -

5.5. Przyklejenie siatki z włókna szklanego z wygładzeniem tynków.

Przyklejenie siatki z włókna szklanego do ścian kominowych należy wykonywać przy bezdeszczowej

pogodzie, w temperaturze 5°C – 25°C. Do przyklejania siatki należy stosować masę klejową. Masę klejową

należy nanosić na powierzchnię ścian kominowych ciągłą warstwą o grubości np. 3 mm rozpoczynając od

góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy

natychmiast przykładać tkaninę stopniowo rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w

masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta

w masę klejową. Następnie na powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy

klejącej o grubości 1,0 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny i wygładzenia powierzchni. Przy

rozkładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej

siatce powinna wynosić 3 – 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być

równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w

pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz

należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości np. 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć

tkaninę na sąsiednie ściany kominowe. W celu zwiększenia odporności warstwy tynku na uszkodzenia na

wszystkich narożnikach pionowych kominów należy przed przyklejeniem tkaniny kleić perforowane

kątowniki wzmacniające.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program zapewnienia  jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową

i Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli

poszczególnych elementów jak i całości robót.

6.2. Odbiór robót pokrywczych

Wymagania ogólne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego  należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie

odbioru częściowego powinno być potwierdzone przez inspektora nadzoru. Badanie końcowe pokrycia należy

przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca

jest obowiązany przedstawić:

a/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów

pokrycia,

b/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.

6.3. Odbiór wykonanych obróbek blacharskich

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polegać będzie na sprawdzeniu zamocowania spadków

i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów.

6.4. Wymagania dotyczące malowania kominów z blachy stalowej

Przed przystąpieniem do robót malarskich powierzchnie stalowe kominów należy dokładnie oczyścić, odpylić

i odtłuścić. Powierzchnia oczyszczona powinna być jednolita bez widocznych miejsc skorodowanych.

Tak przygotowaną  powierzchnię  należy malować farbami chlorokauczukowymi w kolorystyce ustalonej z

inwestorem.  Powierzchnia stalowa kominów  po robotach malarskich powinna być jednolita bez przebarwień i

wykwitów.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru

Tynki ; jednostką obmiaru jest 1 m2

- 7 -

Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie; jednostką obmiaru jest 1 m2

Roboty malarskie jest 1 m2

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiorowi częściowemu podlegać będzie ; ocena stanu dachu po częściowym zerwaniu papy przed układaniem papy zgrzewalnej. Ocena stanu tynków kominów przed wklejeniem siatki. Sprawdzenie wykonanego ocieplenia ze sprawdzeniem jego grubości stropu ostatniej kondygnacji przed zakryciem. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca zgłaszając pisemnie wykonane roboty Zamawiającemu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowi. Komisję odbiorowi powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu

- 8 -

ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiarze robót. Koszty robót, ogrodzenia, zabezpieczeń utrzymania           i likwidacji objazdów, przejazdów oraz organizacji ruchu i koszty wyłączenia z ruchu chodników zabezpieczenie energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca, który wkalkuluje je w cenę wykonania prac remontowych.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badanie techniczne przy odbiorze”.

PN-96/B-027873 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się ognia

po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-97/B-02851-1 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów

budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności

publicznej. Wymagania”.

PN-99/B-03002 „Konstrukcje murowane nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-20130:1999 Płyty styropianowe.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,

poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy

informacyjnej i BHP /Dz.U.Nr 198 poz. 2042/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

- Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych

z elementów prefabrykowanych.

Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką”.

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.

- Instrukcja producentów.

Opracował : Wojciech Bąkowski

- 9 -