Załącznik nr 1/1

.............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 36/2012r.

- Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza                    do złożenia oferty na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego                              przy ul. Dobrej 18 w Ciechanowie.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 18 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w  przedmiarze robót                              i projekcie technicznym.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe z tyczeniem trasy rurociągu,

- wykonanie wykopów z umocnieniem pionowych ścian wykopów,

- wykonanie barierek ochronnych wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu,

- ułożenie rurociągów z rur PVC-U o średnicy 160mm  i grubości ścianki 4,7 mm łączonych na uszczelkę gumową,

- oznakowanie trasy rurociągu taśmą,

- wykonanie próby szczelności,

- zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem,

- wykonanie 3 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Projekt techniczny na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy                  ul. Dobrej 18 w Ciechanowie jest do wglądu w Dziale Remontów i Inwestycji TBS Sp. z o.o.                                 ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie pok. Nr 1 w godz. od 7:30 do godz. 14:30.

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu przy w/w przyłączanym obiekcie  po ustaleniu terminu z Zamawiającym.

- Wymagany okres wykonania zamówienia : 45 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.-

DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego

www.tbsciechanow.pl

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. 23 672-23-04.

6.   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty

muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel : kierownik

robót posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami

określonymi przedmiotem zamówienia; wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w branży

sanitarnej i aktualnym potwierdzeniem  członkowstwa we właściwej izbie samorządu

zawodowego wraz z polisą oc,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,

d)  oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze

z podaniem ich wartości,

f)   referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie oddzielnie dla każdego budynku z uwzględnieniem postanowień

wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofertach.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym  zamówieniem na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1)

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2) i projekt techniczny.

Oferty należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 36/2012r. na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

przy ul. Dobrej 18 w Ciechanowie”

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 16.07. 2012 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 18 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………%

Zysk /Z/                        -  …………………..%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 45 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 18 w Ciechanowie

| 1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - wykopy |
| --- |
| 1 | KNR 2-01 0119-01-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie równinnym z obsługą geodezyjną. | 0,065 km |
| 1. | 0,065 |  |  |  | 0,065 |
| 2 | KNR 2-01 0205-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - 90% mechanicznie | 100,923 m3 |
| 1. | Rurociągi |  |  |  |  |
| 2. | ((17,60*1,72*0,70)+(7,60*1,71*0,70)+(38,60*2,71*0,70))*0,90 |  |  |  | 93,161 |
| 3. | Studnie |  |  |  |  |
| 4. | ((1,40*1,40*1,16)+(1,40*1,40*1,18)+(1,40*1,40*2,06))*0,90 |  |  |  | 7,762 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 100,923 |
| 3 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - 10% ręcznie | 11,213 m3 |
| 1. | Rurociągi |  |  |  |  |
| 2. | ((17,60*1,72*0,70)+(7,60*1,71*0,70)+(38,60*2,71*0,70))*0,10 |  |  |  | 10,351 |
| 3. | Studnie |  |  |  |  |
| 4. | ((1,40*1,40*1,16)+(1,40*1,40*1,18)+(1,40*1,40*2,06))*0,10 |  |  |  | 0,862 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 11,213 |
| 4 | KNR 0201 0322-02-050 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV, umocnienie pełne | 209,212 m2 |
| 1. | 38,60*2,71*2 |  |  |  | 209,212 |
| 5 | KNR 0201 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii - zasypka mechaniczna 90% | 87,143 m3 |
| 1. | ((100,922+11,214)-(2,210+1,190+1,220)-(63,10*0,70*0,20)-1,268-1,40*1,40*0,10*3)*0,90 |  |  |  | 87,143 |
| 6 | KNR 0201 0320-02-060 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypka ręczna 10% | 9,683 m3 |
| 1. | ((100,922+11,214)-(2,210+1,190+1,220)-(63,10*0,70*0,20)-1,268-1,40*1,40*0,10*3)*0,10 |  |  |  | 9,683 |
| 7 | KNR 0201 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III | 87,143 m3 |
| 1. | ((100,922+11,214)-(2,210+1,190+1,220)-(63,10*0,70*0,20)-1,268-1,40*1,40*0,10*3)*0,90 |  |  |  | 87,143 |
| 8 | KNR 2-01 0212-05-060 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4m3,spycharkami 75KM z transp. samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - wywóz nadmiaru ziemi na odl. do 1 km | 15,310 m3 |
| 1. | 112,136-96,826 |  |  |  | 15,310 |
| 9 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - wywóz nadmiaru ziemi na odl. do 5 km | 122,480 m3 |
| 1. | 15,310*8 |  |  |  | 122,480 |
| 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - montaż |
| 10 | KNR 2-18 0613-01-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | 3,000 szt |
| 11 | KNR 2-18 0613-02-041 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm. Nakłady dodatkowe dla głębokości poniżej 3 m w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości | -9,000 0,5 m |
| 12 | KNR 2-18W 0408-02-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk | 65,000 m |
| 13 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, średnica otworu 210 mm | 7,000 szt |
| 14 | KNR 2-19 0219-01-040 Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacyjnego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 61,400 m |
| 15 | KNR 2-18W 0706-02-172 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm | 1,000 próba |
| 16 | KNR 2-25 0417-01-040 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych | 65,000 m |
| 17 | KNR 2-25 0417-02-040 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych | 65,000 m |
| 18 | KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - podsypka | 45,500 m2 |
| 1. | 65,0*0,70 |  |  |  | 45,500 |
| 19 | KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - obsypka | 45,500 m2 |
| 20 | Kal. własna Inwentaryzacja powykonawcza | 1,000 kpl |