Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 50/2012r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie

w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w  Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie robót naprawczych kominów wraz z osiatkowaniem otworów wentylacyjnych oraz izolacja szczeliny dylatacyjnej z papy termozgrzewalnej na dachu budynku przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie.

Zakres robót dot. naprawy kominów obejmuje :

1.Zabezpieczenie istniejącego pokrycia papowego dachu w obrębie prowadzonych robót

2. Ostukanie tynku na ścianach bocznych kominów

3. Uzupełnienie ubytków w tynkach cementowo- wapiennych

4. Nałożenie warstwy kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego

5. Izolacja czap kominowych masą asfaltowo kauczukową x2

6. Montaż osiatkowania otworów wentylacyjnych z siatki o oczkach 2x2 cm i gr drutu 0,7mm

Zakres robót dot. naprawy rozszczelnionego kołnierza na dylatacji budynku obejmuje :

1. Demontaż starej obróbki blacharskiej.

2. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną masą bitumiczną

3. Pokrycie szczeliny dylatacyjnej warstwą papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm wierzchniego

krycia

2.     Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 7 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.

5.    Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.    Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.  Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,

d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1).

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót (zał. nr 2), specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną na w/w obiekcie.

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 50/2012r. na wykonanie robót naprawczych kominów wraz z osiatkowaniem otworów wentylacyjnych oraz izolacja szczeliny dylatacyjnej z papy termozgrzewalnej na dachu budynku przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie”.

12. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2012 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót naprawczych kominów wraz z osiatkowaniem otworów wentylacyjnych oraz izolacja szczeliny dylatacyjnej z papy termozgrzewalnej na dachu budynku przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 7 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na wykonanie robót naprawczych kominów wraz z osiatkowaniem otworów wentylacyjnych oraz izolacja szczeliny dylatacyjnej z papy termozgrzewalnej na dachu budynku przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie

Książka Przedmiarów

| 1. Roboty naprawcze |
| --- |
| 1 | KNR 2-02 0602-03-050 Posmarowanie nakryw betonowych kominów i wywiewek kanalizacji sanitarnej masą asfaltowo kauczukową pierwsza warstwa | 36,23 m2 |
| 2 | KNR 2-02 0602-04-050 Posmarowanie nakryw betonowych kominów i wywiewek kanalizacji sanitarnej masą asfaltowo kauczukową następna warstwa | 36,23 m2 |
| 3 | 202U-0005-01-050- analogia osiatkowanie wylotów kominowych | 36,23 m2 |
| 4 | KNR 4-01 0735-01-050 Wykonanie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim | 7,20 m2 |
| 5 | KNR 2 02I 2601-07-050 Nałożenie warstwy kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego | 10,00 m2 |
| 1. | 10 |  |  |  | 10,00 |
| 6 | KNR 4-01 0535-07-050 Rozebranie obróbek blacharskich - pas dylatacyjny | 3,30 m2 |
| 1. | 11*0,3 |  |  |  | 3,30 |
| 7 | KNR 4-01 0514-04-050 Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych- pas dylatacyjny | 5,50 m2 |