Załącznik nr 1/1

.............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 23/2010r.

- Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza                    do złożenia oferty na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

przy ul. Parkowej 37A w Ciechanowie.

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 37A w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w  projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót.

Zakres robót obejmuje :

a/  Demontaż starej instalacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznych.

b/  Montaż nowej rozdzielni głównej.

c/  Montaż wlz, z tablicami mieszkaniowymi.

d/  Montaż wewnętrznych linii zasilających.

e/  Montaż instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych wraz z montażem ostatecznym

osprzętu i opraw.

f/  Wykonanie pomiarów i wystawienie protokółów z badań i pomiarów instalacji elektrycznej

po wykonanych robotach.

Budynek zasilany jest z istniejącego złącza napowietrznego i nie są wymagane nowe warunki

z zakładu energetycznego. Wszelkie prace związane z demontażem urządzeń pomiarowych

/liczniki energii/ ich ponowny montaż z zaplombowaniem należy do obowiązków i obciąża

Wykonawcę.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie  po ustaleniu terminu                            z Zamawiającym.

3.  Wymagany okres wykonania zamówienia 40 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.

4.   Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego

TBS Sp. z o.o.- OZMI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej

zamawiającego www.tbsciechanow.pl

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

d)  oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedłożone przez

Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji

niniejszego zamówienia personel: kierownik robót posiada co najmniej 3 lata doświadczenia

zawodowego w kierowaniu robotami; wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w

branży elektrycznej i aktualnym potwierdzeniem członkowstwa we właściwej izbie

samorządu zawodowego wraz z polisą oc,

f)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze

z podaniem ich wartości,

g)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

oferty należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1)

Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. od nr 2),

projekt budowlany i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 23/2010r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę wewnętrznej

instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 37A w Ciechanowie.”

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 28.05. 2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

…………………………………

podpis Zamawiającego

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy                                           ul. Parkowej 37A w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 40 dni od daty przekazania budynku

do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej

Budynek mieszkalny ul. Parkowa 37A w Ciechanowie

| 1. Budynek ul. Parkowa 37A w Ciechanowie |
| --- |
| 1 | KNNR 5 03 0103-112 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym krotność= 1,00 | 210,00 SZT. |
| 1. | 16*13+2 |  |  |  | 210,00 |
| 2 | KNNR 5 03 0201-112 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 60 mm krotność= 1,00 | 117,00 SZT. |
| 1. | 16*7+5 |  |  |  | 117,00 |
| 3 | KNNR 5 03 0206-112 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm krotność= 1,00 | 90,00 SZT. |
| 1. | 16*5+10 |  |  |  | 90,00 |
| 4 | KNNR 5 06 1301-112 Uchwyty skręcane krotność= 1,00 | 48,00 SZT. |
| 1. | 16*3 |  |  |  | 48,00 |
| 5 | KNNR 5 03 0801-112 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 krotność= 1,00 | 122,00 SZT. |
| 1. | 16*7+10 |  |  |  | 122,00 |
| 6 | KNNR 5 03 0805-112 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 krotność= 1,00 | 32,00 SZT. |
| 1. | 16*2 |  |  |  | 32,00 |
| 7 | KNNR 5 03 0602-112 Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej krotność= 1,00 | 48,00 SZT. |
| 1. | 16*3 |  |  |  | 48,00 |
| 8 | KNNR 5 03 0603-112 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej krotność= 1,00 | 32,00 SZT. |
| 1. | 16*3 |  |  |  | 48,00 |
| 9 | KNNR 5 03 0604-112 Łączniki schodowe jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej krotność= 1,00 | 2,00 SZT. |
| 1. | 2*1 |  |  |  | 2,00 |
| 10 | KNNR 5 05 0301-115 Montaż opraw oświetleniowych żarowych w sufitach podwieszanych IP44, 60W krotność= 1,00 | 16,00 kpl. |
| 1. | 16*1 |  |  |  | 16,00 |
| 11 | KNNR 5 05 0201-115 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych zwykłych IP44, 60W krotność= 1,00 | 16,00 kpl. |
| 1. | 16*1 |  |  |  | 16,00 |
| 12 | KNNR 5 05 0201-115 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - 25W/24V, IP65 krotność= 1,00 | 7,00 kpl. |
| 1. | 4+3 |  |  |  | 7,00 |
| 13 | KNNR 5 03 0701-112 Montaż przycisków podtynkowych - dzwonek IP44 krotność= 1,00 | 16,00 SZT. |
| 1. | 16*1 |  |  |  | 16,00 |
| 14 | KNNR 5 12 0703-040 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych krotność= 1,00 | 1 044,00 m |
| 1. | 380+620+44 |  |  |  | 1 044,00 |
| 15 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 2x1.5mm2 krotność= 1,00 | 64,00 m |
| 1. | 16*4 |  |  |  | 64,00 |
| 16 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 3x1.5mm2 krotność= 1,00 | 480,00 m |
| 1. | 30,0*16 |  |  |  | 480,00 |
| 17 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 3x2.5mm2 krotność= 1,00 | 880,00 m |
| 1. | 55,0*16 |  |  |  | 880,00 |
| 18 | KNNR 5 02 0506-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 3x6mm2 krotność= 1,00 | 100,00 m |
| 1. | 16*6+4 |  |  |  | 100,00 |
| 19 | KNNR 5 02 0303-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 3x6mm2 krotność= 1,00 | 544,00 m |
| 1. | (48,0+44,0+40,0+36,0+32,0+28,0+24,0+20,0)*2 |  |  |  | 544,00 |
| 20 | KNNR 5 02 0202-040 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód LgY6mm2 krotność= 1,00 | 80,00 m |
| 1. | 16*5,0 |  |  |  | 80,00 |
| 21 | KNNR-W 9 06 0701-112 Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) krotność= 1,00 | 16,00 SZT. |
| 1. | 16*1 |  |  |  | 16,00 |
| 22 | KNNR 5 04 0601-112 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek tonowy 230V krotność= 1,00 | 16,00 SZT. |
| 1. | 16*1 |  |  |  | 16,00 |
| 23 | KNNR 5 04 0402-112 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - tablice mieszkaniowe TM krotność= 1,00 | 16,00 SZT. |
| 1. | 16*1 |  |  |  | 16,00 |
| 24 | KNNR 5 04 0503-112 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg (wyposażone wg rysunku) - rozdzielnia RG krotność= 1,00 | 1,00 SZT. |
| 25 | KNNR 5 04 0503-112 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg (wyposażone wg rysunku) - rozdzielnia TA krotność= 1,00 | 1,00 SZT. |
| 26 | KNR 5-08 0402-01-112 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - wyłącznik główny krotność= 1,00 | 1,00 SZT. |
| 27 | KNNR 5 06 0508-020 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III krotność= 1,00 | 8,00 szt |
| 1. | 4*2 |  |  |  | 8,00 |
| 28 | KNNR 5 06 0502-040 Montaż uziomów poziomych w gruncie kat. III krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 1. | 2,0+3,0 |  |  |  | 5,00 |
| 29 | Wacetob KNR 403 1006-11-666 Ręczne przebijanie otworów w ścianach, stropach lub sufitach krotność= 1,00 | 21,00 otw. |
| 1. | 8*2+5 |  |  |  | 21,00 |
| 30 | KNNR 5 01 0302-040 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - RL 22 krotność= 1,00 | 30,00 m |
| 1. | 5,0*6 |  |  |  | 30,00 |
| 31 | KNNR 5 01 0304-040 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie - RL 47 krotność= 1,00 | 544,00 m |
| 1. | (48,0+44,0+40,0+36,0+32,0+28,0+24,0+20,0)*2 |  |  |  | 544,00 |
| 32 | KNNR 5 02 0504-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód YDY 4x1.5mm2 krotność= 1,00 | 85,00 m |
| 1. | 20,0*2+15*3 |  |  |  | 85,00 |
| 33 | KNNR 9 04 0108-455 Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego - prace demontażowe w mieszkaniach - adaptacja pozycji krotność= 1,00 | 16,00 mieszkanie |
| 1. | 16*1 |  |  |  | 16,00 |
| 34 | KNNR 9 02 0206-020 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - demontaż rozdzielni licznikowej wnękowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 35 | KNNR 9 02 0207-020 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - demontaż rozdzielni licznikowej natynkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 36 | KNNR 9 03 0706-040 Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych na tynku bez względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze krotność= 1,00 | 80,00 m |
| 1. | 40,0+40,0 |  |  |  | 80,00 |
| 37 | KNNR 5 01 1002-040 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do drewna krotność= 1,00 | 144,00 m |
| 1. | 9,0*16 |  |  |  | 144,00 |
| 38 | KNNR 5 02 1201-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych krotność= 1,00 | 144,00 m |
| 39 | KNNR 5 13 0102-108 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia krotność= 1,00 | 1,00 pomiar |
| 40 | KNNR 5 13 0303-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) krotność= 1,00 | 1,00 pomiar |
| 41 | KNNR 5 13 0101-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego krotność= 1,00 | 81,00 pomiar |
| 1. | 16,0*5+1 |  |  |  | 81,00 |
| 42 | KNNR 5 13 0301-108 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar krotność= 1,00 | 1,00 pomiar |
| 43 | KNNR 5 13 0302-108 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - każdy nastepny pomiar krotność= 1,00 | 80,00 pomiar |
| 1. | 16*5 |  |  |  | 80,00 |
| 44 | KNNR 0513050100-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) krotność= 1,00 | 1,00 próba |
| 45 | KNNR 0513050200-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) krotność= 1,00 | 80,00 próba |
| 1. | 16*5 |  |  |  | 80,00 |
| 46 | KNNR 0513070200-108 Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych (sprawdzenie działania wyzwalacza wzrostowego w rozłączniku DPX) krotność= 1,00 | 1,00 pomiar |
| 47 | KNNR 0513040100-112 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) krotność= 1,00 | 1,00 SZT. |
| 48 | KNNR 5 02 0106-040 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LgY35mm2 krotność= 1,00 | 15,00 m |
| 1. | 7,0+8,0 |  |  |  | 15,00 |
| 49 | KNNR 5 02 0105-040 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - LgY16mm2 krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 1. | 2,0+3,0 |  |  |  | 5,00 |
| 50 | KNNR 5 07 0501-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR 75 krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 1. | 3,0*1 |  |  |  | 3,00 |
| 51 | KNNR 0512040300-112 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 - Cu35 krotność= 1,00 | 6,00 SZT. |
| 1. | 2*3 |  |  |  | 6,00 |
| 52 | KNNR 0512040200-112 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 - Cu16 krotność= 1,00 | 2,00 SZT. |
| 1. | 1+1 |  |  |  | 2,00 |
| 53 | KNNR 0512030500-346 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - LgY 35mm2 krotność= 1,00 | 3,00 szt.żył |
| 1. | 1+2 |  |  |  | 3,00 |
| 54 | KNNR 0512030400-346 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce - LgY16mm2 krotność= 1,00 | 2,00 szt.żył |
| 1. | 1+1 |  |  |  | 2,00 |
| 55 | KNNR 0512030800-346 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce krotność= 1,00 | 85,00 szt.żył |
| 1. | 16*5+5 |  |  |  | 85,00 |
| 56 | KNNR 5 12 0303-346 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce krotność= 1,00 | 17,00 szt.żył |
| 1. | 16+1 |  |  |  | 17,00 |
| 57 | KNNR 5 12 0802-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | 1 044,00 m |
| 1. | 380+620+44 |  |  |  | 1 044,00 |
| 58 | KNNR 5 02 0301-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HLGS 2x1,5mm2 krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 1. | 2,0+3,0 |  |  |  | 5,00 |