Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 21/2010r.

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

zaprasza do złożenia oferty na :  rozbiórkę  w całości jednego budynku gospodarczego z wydzielonymi

7  komórkami do przechowywania opału i częściową rozbiórkę  drugiego budynku gospodarczego

z 11 komórkami do przechowywania opału z pozostawieniem 4 komórek do remontu zlokalizowanych

przy ul. Małgorzackiej 14 w Ciechanowie na działce nr 423/8, obręb Śródmieście.

2.  Przedmiotem zamówienia jest  rozbiórka w całości jednego budynku gospodarczego z wydzielonymi

7  komórkami do przechowywania opału i częściowa rozbiórka  drugiego budynku gospodarczego

z 11 komórkami do przechowywania opału z pozostawieniem 4 komórek do remontu zlokalizowanych

przy ul. Małgorzackiej 14 w Ciechanowie na działce nr 423/8, obręb Śródmieście, w zakresie

szczegółowo określonym w  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje :

- rozbiórkę konstrukcji dachu z pokryciem papowym dwóch budynków gospodarczych,

- rozbiórkę ścian murowanych z cegły wapienno-piaskowej z fundamentami i podłożem betonowym  dwóch

budynków gospodarczych z pozostawieniem ścian murowanych 4 komórek do robót remontowych,

- przygotowanie cegieł wapienno-piaskowych z rozbiórki do wykorzystania przy remoncie 4 komórek,

- wykarczowanie dwóch obumarłych pni znajdujących się na działce,

- niwelacja i uporządkowanie terenu działki po wykonanej rozbiórce,

- wywiezienie nieczystości stałych (śmieci) z terenu rozbiórki na wysypisko śmieci z potwierdzeniem ich przyjęcia

przez zakład zajmujący się utylizacją śmieci.

- wywiezienie gruzu i pozostałej cegły z terenu rozbiórki.

Zakres robót remontowo-budowlanych 4 komórek na opał obejmuje:

- wykop pod fundament z wykonaniem fundamentu betonowego dla przymurowania ściany szczytowej

zewnętrznej gr. 25 cm,

- przymurowanie ściany szczytowej z cegły rozbiórkowej do istniejących ścian zewnętrznych,

- naprawa z uzupełnieniem murku ogniowego,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu z tarcicy nasyconej,

- wykonanie wiatroizolacji z ołaceniem dachu łatami 38x50mm z tarcicy nasyconej,

- pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną trapezową T12,

- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

- dostawa i montaż drzwi deskowanych pełnych z ościeżnicą drewnianą, malowanych farbą olejną,

- wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych,

- malowanie tynków zewnętrznych farbami emulsyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiektach i działce po ustaleniu terminu

z Zamawiającym. Wizja jest niezbędna do prawidłowego sporządzenia oferty.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 40 dni od daty przekazania działki z budynkami do rozbiórki.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- OZMI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl.

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze

z podaniem ich wartości,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

oferty należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1).

Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót (zał. nr 2),  specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 3) i dokonaną wizję lokalną obiektów.

Oferty należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 21/2010r. do postępowania o udzielenie zamówienia na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych

z remontem 4 komórek na opał zlokalizowanych przy ul. Małgorzackiej 14 w Ciechanowie na działce 423

obręb Śródmieście.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 26.05.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

rozbiórkę  w całości jednego budynku gospodarczego z wydzielonymi 7  komórkami do przechowywania opału i częściową rozbiórkę  drugiego budynku gospodarczego z 11 komórkami do przechowywania opału z pozostawieniem 4 komórek do remontu zlokalizowanych przy ul. Małgorzackiej 14 w Ciechanowie na działce nr 423/8, obręb Śródmieście za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 40 dni od daty przekazania działki z budynkami do rozbiórki.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na rozbiórkę  w całości jednego budynku gospodarczego z wydzielonymi 7  komórkami do przechowywania opału i częściową rozbiórką  drugiego budynku gospodarczego z 11 komórkami do przechowywania opału z pozostawieniem 4 komórek do remontu zlokalizowanych przy ul. Małgorzackiej 14 w Ciechanowie na działce nr 423/8, obręb Śródmieście.

| 1. Roboty rozbiórkowe |
| --- |
| 1 | KNR 4-04 0403-02-050 Rozebranie dachu z pokryciem i konstrukcją. | 121,22 m2 |
| 1. | (19,0*4,0)+(13,30*4,0)*0,85 |  |  |  | 121,22 |
| 2 | KNR 4-04 0601-01-060 Mechaniczne burzenie murów i ścianek z cegły. | 52,61 m3 |
| 1. | Budynek gospodarczy nr 1 |  |  |  |  |
| 2. | ((11,95*2,63)-(0,82*2,30)*7+(11,60*3,40)+(3,83*2,95))*0,25+3,35*2,80*7*0,12 |  |  |  | 25,12 |
| 3. | Budynek gospodarczy nr 2 |  |  |  |  |
| 4. | ((3,75*2,90)-(0,81*2,20)*3+(13,30*2,50)-(0,81*2,10)*7+(3,75*2,90)+(13,30*3,20))*0,25+(3,27*2,70*7)*0,12 |  |  |  | 27,49 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 52,61 |
| 3 | KNR 4-04 0404-07-050 Rozebranie ścianek drewnianych z daszkiem drewnianym | 16,42 m2 |
| 1. | (2,20*2+1,60)*2,15+1,60*2,20 |  |  |  | 16,42 |
| 4 | KNR 4-04 0603-07-060 Burzenie konstrukcji betonowych podłoża i ścian fundamentowych | 15,64 m3 |
| 1. | ((11,60*3,85)+(13,30*3,80))*0,10+(11,60*2+3,85)*0,40*0,25+(13,30*2+3,80*2)*0,40*0,25 |  |  |  | 15,64 |
| 5 | KNR 2-01 0103-05-020 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm. | 2,00 szt |
| 1. | 1+1 |  |  |  | 2,00 |
| 6 | KNR 2-01 0105-05-020 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm. | 2,00 szt |
| 1. | 1+1 |  |  |  | 2,00 |
| 7 | KNR 4-01 0101-09-050 Plantowanie (niwelowanie) i uporządkowanie terenu po rozbiórce budynków. | 228,00 m2 |
| 1. | 13,0*6,0+15,0*10,0 |  |  |  | 228,00 |
| 8 | KNR 4-04 1001-04-020 Przygotowanie cegieł pełnych wap.-piask. na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do robót remontu 4 komórek lokatorskich. | 1 212,97 szt |
| 1. | 0,22*356,0+10,64*92,70+1,60*92,70 |  |  |  | 1 212,97 |
| 9 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu i pozostałej cegły z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 69,61 m3 |
| 1. | 121,22*0,03+52,61+15,64-(1,60*0,25+10,64*0,25+0,22)*356*0,25*0,12*0,065 |  |  |  | 69,61 |
| 10 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu i pozostałej cegły z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km na odl. do 10km. | 626,49 m3 |
| 1. | 69,61*9 |  |  |  | 626,49 |
| 11 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie nieczystości stałych i śmieci z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 10,76 m3 |
| 1. | (3,38*1,50)*0,20*5+(1,45*3,27)*0,20*6 |  |  |  | 10,76 |
| 12 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie nieczystości stałych i śmieci przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km na odl. do 10km | 96,84 m3 |
| 1. | 10,76*9 |  |  |  | 96,84 |
| 13 | Analiza indywidualna Przyjęcie nieczystości - śmieci na wysypisko potwierdzone dokumentem przyjęcia przez zakład zajmujący się utylizacją śmieci | 10,76 m3 |
| 1. | (3,38*1,50)*0,20*5+(1,45*3,27)*0,20*6 |  |  |  | 10,76 |
| 2. Roboty remontowo-budowlane 4 komórek na opał budynku gospodarczego. |
| 14 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | 2,00 szt |
| 15 | KNR 4-01 0102-02-060 Wykopy pod wykonanie fundamentu dla wykonania ściana szczytowej. | 0,72 m3 |
| 1. | 4,0*0,30*0,60 |  |  |  | 0,72 |
| 16 | KNR 4-01 0203-03-060 Wykonanie fundamentu z betonu monolitycznego z powiązaniem z istniejącym fundamentem | 0,72 m3 |
| 1. | 4,0*0,30*0,60 |  |  |  | 0,72 |
| 17 | KNR 2-02 0604-0205-050 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na osnowie na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych. Emulsja asfaltowa izolacyjna. | 1,20 m2 |
| 1. | 0,30*4,0 |  |  |  | 1,20 |
| 18 | KNR 4-01 0306-03-050 Przymurowanie ściany zewnętrznej szczytowej gr. 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni istniejących ścian - przyjąć cegłę rozbiórkową. | 1,60 m2 |
| 1. | 0,50*3,20 |  |  |  | 1,60 |
| 19 | KNR 2-02 0103-01-050 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,z cegieł wap.-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły - przyjąć cegłę rozbiórkową. | 10,64 m2 |
| 1. | (3,85-0,50)*2,90+(0,35*2,65) |  |  |  | 10,64 |
| 20 | KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży nad drzwiami - nadproże z odzysku | 1,20 m |
| 1. | 1,2 |  |  |  | 1,20 |
| 21 | KNR 4-01 0311-01-060 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grubości 1 cegły,na zaprawie cementowo-wapiennej - przyjąć cegłę z rozbiórki | 0,22 m3 |
| 1. | 7,4*0,10*0,30 |  |  |  | 0,22 |
| 22 | KNR 2-02 0406-01-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murołaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (10,0x10,0cm) | 0,15 m3 |
| 1. | 7,40*2*0,10*0,10 |  |  |  | 0,15 |
| 23 | KNR 2-02 0408-03-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (6,0x12,0cm) | 0,29 m3 |
| 1. | 10*4,0*0,06*0,12 |  |  |  | 0,29 |
| 24 | KNR 2-02 0508-04-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowane półokrągłe o średnicy 15 cm. | 7,50 m |
| 1. | 7,50 |  |  |  | 7,50 |
| 25 | KNR 2-02 0510-03-040 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm. | 5,00 m |
| 1. | 2,50*2 |  |  |  | 5,00 |
| 26 | KNR 2-02 0506-01-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | 5,75 m2 |
| 1. | Pas nadrynnowy |  |  |  |  |
| 2. | 7,50*0,25 |  |  |  | 1,88 |
| 3. | Obróbka na styku z murkiem ogniowym + obróbki desek wiatrowych |  |  |  |  |
| 4. | 7,50*0,25+4,0*0,25*2 |  |  |  | 3,88 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 5,75 |
| 27 | KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka murka ogniowego nakrywa | 2,59 m2 |
| 1. | 7,40*0,35 |  |  |  | 2,59 |
| 28 | KNNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- wiatroizolacja | 30,00 m2 |
| 1. | 7,50*4,0 |  |  |  | 30,00 |
| 29 | KNR 2-02 0410-04-050 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. | 30,00 m2 |
| 30 | KNR 2-02U 0537-02-050 Pokrycie dachu blachą ocynkowaną trapezową na łatach. | 30,00 m2 |
| 31 | KNR 2-02 1101-01-060 Uzupełnienie podłoża z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | 0,75 m3 |
| 1. | (1,50*3,35*4)*0,05*0,75 |  |  |  | 0,75 |
| 32 | KNR 2-02W 1037-02-050 Dostawa i montaż drzwi deskowanych pełnych z ościeżnicą drewnianą wejściowych do komórek lokatorskich dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową | 6,72 m2 |
| 1. | 0,80*2,10*4 |  |  |  | 6,72 |
| 33 | KNR 4-01 0703-01-050 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach - osiatkowanie pęknięcia | 0,80 m2 |
| 1. | 2,65*0,30 |  |  |  | 0,80 |
| 34 | KNR 2-02 0902-01-050 Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich - elewacja budynku | 58,23 m2 |
| 1. | (7,40*3,40)+(7,40*2,70)-(0,80*2,10)*4+(3,85*2,90)*2- (1,80*1,4) |  |  |  | 58,23 |
| 35 | KNR 2-02 1505-10-050 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną. | 58,23 m2 |

Załącznik nr 3

Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką  w całości jednego budynku gospodarczego z wydzielonymi 7 komórkami do przechowywania opału i częściową rozbiórką  drugiego budynku gospodarczego z 11 komórkami do przechowywania opału z pozostawieniem

4 komórek do remontu. Budynki gospodarcze znajdują się przy ul. Małgorzackiej 14 w Ciechanowie na działce nr 423/8, obręb Śródmieście.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką  w całości jednego budynku gospodarczego z wydzielonymi 7 komórkami do przechowywania opału i rozbiórką  drugiego budynku gospodarczego z 11 komórkami do przechowywania opału z pozostawieniem 4 komórek do remontu.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje :

- rozbiórkę konstrukcji dachu z pokryciem papowym dwóch budynków gospodarczych,

- rozbiórkę ścian murowanych z cegły wapienno-piaskowej z fundamentami i podłożem betonowym  dwóch

budynków gospodarczych z pozostawieniem ścian murowanych 4 komórek do robót remontowych,

- przygotowanie cegieł wapienno-piaskowych z rozbiórki do wykorzystania przy remoncie 4 komórek,

- wykarczowanie dwóch obumarłych pni znajdujących się na działce,

- niwelacja i uporządkowanie terenu działki po wykonanej rozbiórce,

- wywiezienie nieczystości stałych (śmieci) z terenu rozbiórki na wysypisko śmieci z potwierdzeniem przyjęcia

przez zakład zajmujący się utylizacją śmieci.

- wywiezienie gruzu i pozostałej cegły z terenu rozbiórki.

Zakres robót remontowo-budowlanych 4 komórek na opał obejmuje:

- wykop pod fundament z wykonaniem fundamentu betonowego dla wykonania nowej ściany szczytowej

zewnętrznej gr. 25 cm,

- przymurowanie ściany szczytowej z cegły rozbiórkowej do istniejących ścian zewnętrznych,

- naprawa z uzupełnieniem murku ogniowego,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu z tarcicy nasyconej,

- wykonanie wiatroizolacji z ołaceniem dachu łatami 38x50mm z tarcicy nasyconej,

- pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną trapezową T12,

- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

- dostawa i montaż drzwi deskowanych pełnych z ościeżnicą drewnianą, malowanych farbą olejną,

- wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych,

- malowanie tynków zewnętrznych farbami emulsyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki i remontu 4 komórek na opał :

- kod 45110000-1 Roboty rozbiórkowe

- kod 45262500-6 Roboty murarskie

- kod 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych.

- kod 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami

oraz przepisami i oznaczają:

1.4.1. Roboty rozbiórkowe i remontowe – wszystkie prace budowlane związane z rozbiórką i remontem

4 komórek na opał z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.

1.4.2. Wykonawca -  osoba wykonująca roboty rozbiórkowe i remontowe.

1.4.3. Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót.

1.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć; zgłoszenie robót wraz z załączonym

przedmiarem robót, protokółem odbioru końcowego, rysunkami i opisami służącymi realizacji robót.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku.

    - Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

- 1 -

    - Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych /Dz.U nr 10 z dn. 8 lutego 1995r., poz. 48 rozdz. 2/

    - Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania                    i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/, wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. /Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. poz. 48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

    - Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, art. 10 /certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną/ w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN/.

    - Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

    - Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.

    - Rejestr przedmiarów – należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

    - Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

    - Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz

za ich zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnionymi prawami i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

    - Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja projektowa, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty,

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak, jakby w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy,

A o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Wielkości określone w dokumentacja projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżnością tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót

- 2 -

aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: utrzyma warunki

bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową

i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed

dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w

miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany

wykonać, ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu

budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót rozbiórkowych

i remontowych Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy oraz będzie unikać skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania. Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

- lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach

biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe

w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia wprowadzenia

na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji, robót zaliczonych w obowiązującym

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz.U.Nr 120 z  2003r. poz. 1226/

do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed  rozpoczęciem realizacji robót sporządzić

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.9.   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w

sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopię

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

Materiały za wyjątkiem materiałów z rozbiórki stosowane do robót przy remoncie 4 komórek na opał powinny mieć :

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikaty lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowania na budowie

- 3 -

materiałów. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Cegły

- ścianę zewnętrzną szczytową gr. 25 cm i wszelkie uzupełnienia ścian należy wykonać z cegły

rozbiórkowej wapienno piaskowej po uprzednim jej oczyszczeniu z resztek starej zaprawy.

Zaprawy

Do murowania ścian należy dobierać markę zaprawy w zależności od wymaganej nośności tych ścian. Zaleca się stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0. Do murowania ścian należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. Do budowy ścian z cegły należy stosować zaprawę cementowo-wapienną

wg PN-90/B-14501 lub cementową wg PN-90/B-14501 o marce nie niższej niż 3.

W przypadku gdy temperatura przy ścianie przekracza 30°C należy stosować zaprawę wapienno-cementową o zawartości cementu nie większej niż 150 kg na 1m3 zaprawy. Do zaprawy należy stosować cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Beton

Uzupełnienia ścian fundamentowych i podłoża betonowego należy wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B15

Drewno i łączniki

Do konstrukcji drewnianych stosować drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do łączenia konstrukcji dachu należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12, śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i podkładki wg PN-59/M-82010.

Wiatroizolacja

Na konstrukcji dachowej należy wykonać wiatroizolację z folii dachowej o parametrach : materiał polipropylen, wytrzymałość na zerwanie N/5 wzdłuż 150 w poprzek 100, zakres temperatur stosowania

-40 do 80C, paroprzepuszczalność g/m2/24h – 2000/4000, wymiary szerokość – 1,5 m, długość 50m.

Blacha

Pokrycie należy wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej trapezowej T12 gr. 0,55-0,60mm, obróbki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,55-0,60mm.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

- Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

  - Sprzęt do wykonywania rozbiórki i remontu 4 komórek na opał

Wykonawca przystępujący do wykonywania rozbiórki i remontu 4 komórek na opał powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparko-ładowarki

- młoty udarowe

- rusztowania

- wciągarka

- mieszarki do zapraw

- betoniarka

- przenośny zbiornik na wodę

- giętarki i elektronarzędzia do robót blacharskich

- 4 -

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków

transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót rozbiórkowych. Załadunek, transport, rozładunek

i składowanie materiałów powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Wykonawca

będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd

dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowane można

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Materiały do robót ciesielskich, dekarskich, blacharskich i tynkarskich mogą być przewożone dowolnymi

środkami transportu.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji

Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. Polecenia

inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem kominów ponad

dachem inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac

wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

- sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do prac rozbiórkowych

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac rozbiórkowych i remontowych

- sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP

5.2. Warunki wykonania robót rozbiórkowych

- Roboty rozbiórkowe mogą wykonywać pracownicy zdrowi fizycznie i psychicznie oraz dobrze obeznani

z tego rodzaju wykonawstwem,

- sposobem ręcznym mogą być rozbierane budynki do 3-4 kondygnacji,

- do wysokości 4 m nad terenem roboty rozbiórkowe można prowadzić przy zastosowaniu rusztowań,

- rozbiórkę poszczególnych elementów określonego zespołu konstrukcyjnego prowadzi się przeważnie w

odwrotnej kolejności do montażu tej konstrukcji, w niektórych wypadkach do przeprowadzenia

rozbiórki mogą okazać się potrzebne lub nawet konieczne dodatkowe prowizoryczne podparcia,

- wszelkie roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych powinno się prowadzić tak aby zapewnić odzysk

materiałów, elementów do ponownego wykorzystania,

- materiały, elementy odzyskane z rozbiórki należy na placu rozbiórki sukcesywnie segregować, chronić

przed uszkodzeniem – dotyczy materiałów wykorzystanych do remontu 4 komórek na opał,

- roboty rozbiórkowe wszelkich obiektów budowlanych mogą być prowadzone tylko w warunkach

zapewniających całkowite bezpieczeństwo ludziom,

- przed przystąpieniem do rozbiórki poszczególnych zespołów konstrukcyjnych budynku (np. dach,

ściany) należy dokładnie sprawdzić ich stan techniczny niezależnie od tego, czy zostały one sprawdzone

wcześniej,

- podczas prowadzenia robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy zachować maksymalną ostrożność,

dokładnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy.

- 5 -

5.3. Wykonanie ścian murowanych

Murowanie ścian  należy wykonać z cegły rozbiórkowej wap.-piaskowej uprzednio oczyszczonej z resztek

Zaprawy, powinno się odbywać w  temperaturze powyżej +5°C w czasie bezdeszczowej pogody. W

przypadku murowania w temperaturze poniżej +5°C należy stosować specjalne dodatki posiadające

wymagane dopuszczenia do stosowania w  budownictwie.

Wewnętrzne powierzchnie ścian murowanych powinny być gładkie, bez występów lub

wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrz ściany zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić. Szybkość

wznoszenia ścian murowanych powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać

wytrzymałość zapobiegającą przed deformacją. Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w

koniecznych przypadkach dla zachowania prawidłowego wiązania cegieł w murze.

Do murowania ścian stosować zaprawę cementowo-wapienną.

5.4. Wykonanie robót blacharskich

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia

i wielkości pochylenia połaci dachowej. Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu

dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia

blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci

można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki kominów mogą być z wydrą i bez wydry.

5.5. Krycie dachów blachą trapezową

Krycie blachą trapezową z blachy stalowej ocynkowanej T12 zgodnie z PN-76/0642-34. Układanie płyt

zgodnie z instrukcją producenta. Krycie blachą trapezową może być wykonane praktycznie w każdej porze

roku. Przed przystąpieniem do układania arkuszy blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie na

okapach, przy murach ogniowych i na murach ogniowych.

5.6. Podkład pod pokrycie

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: pochylenie płaszczyzny

połaci dachowej z łat powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy

przedmiotowej. Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią

łacenia a łatą kontrolną o długości 3 m położoną co najmniej na 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w

kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych. W podkładzie powinny być

osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz usztywnione krawędzie wewnętrzne. Łaty do

wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x50m. Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem.

Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. Do konstrukcji krokiew przed przybiciem łat powinna być

przymocowana konrłatmi folia dachowa – wiatroizolacja.

5.7. Rynny i rury spustowe

Do odwodnienia połaci dachowej stosować rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55-0,60 mm

o średnicy 150mm oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55-0,60 mm o średnicy

zewnętrznej 120mm. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w sposób szczelny za pomocą

sztucera lub kolanek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej.

5.8. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne do komórek na opał wykonać z desek struganych gr. 32 mm z ościeżnicą drewnianą

dostosowując ich wymiar do istniejących otworów drzwiowych. Drzwi muszą być wyposażone w kpl.

zawiasów  i wrzeciądzo (skobel) do zamknięcia komórki na kłódkę. Drzwi powinny być zaimpregnowane

środkami przed zagrzybieniem, a następnie malowane farbą olejną w kolorystyce uzgodnionej

z zamawiającym.

5.9.  Zaprawy

Zaprawa do wykonania tynków zewnętrznych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Do wykonania tynków zewnętrznych należy stosować zaprawy marek M2, M7 i M12.

5.10. Farba emulsyjna

Do malowania elewacji komórek stosować farby emulsyjne zewnętrzne gęstość 1,47-1,49 g/m3

w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program zapewnienia  jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową

i Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację i sposób wykonania robót rozbiórkowych i robót remontowych,

- organizację ruchu na drogach przy rozbiórce wraz z oznakowaniem robót

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

- 6 -

Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli

poszczególnych elementów jak i całości robót.

6.2. Odbiór po wykonaniu rozbiórki i remoncie 4 komórek na opał

Teren po dokonaniu rozbiórki powinien być zniwelowany i oczyszczony z resztek gruzu i pozostałości po

dokonanej rozbiórce. Materiały gruzobetonowe i ceglane powinny być wywiezione przez Wykonawcę w

miejsce przez niego wyznaczone. Nieczystości stałe i śmieci Wykonawca powinien wywieźć do utylizacji na

wysypisko śmieci. Wywóz na wysypisko ma być potwierdzony stosownym dokumentem, który Wykonawca

załączy do dokumentów odbiorowych.

Roboty remontowe 4 komórek na opał będą podlegały odbiorom dla robót ulegających zakryciu tj. roboty

murowe przed wykonaniem tynków zewnętrznych i malowaniem. Konstrukcja dachu, wiatroizolacja

z ołaceniem przed pokryciem blachą stalową ocynkowana trapezową.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru

Ściany zewnętrzne gr. 25 cm; jednostką obmiaru jest 1 m2, konstrukcja dachu 1m3, pokrycie dachu i obrobki blacharskie 1 m2, podłoża betonowe 1m2, tynki i malowanie 1m2, rynny i rury spustowe 1m, stolarka drzwiowa 1m2.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłosi pisemnie Inwestorowi. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.

8.4.2. Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robót

- aprobaty techniczne

- 7 -

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowi. Komisję odbiorowi powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiarze robót. Koszty budowy, ogrodzenia, zabezpieczeń utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów oraz organizacji ruchu i koszty wyłączenia z ruchu chodników ponosi Wykonawca, który wkalkuluje je w cenę wykonania prac remontowych.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badanie techniczne przy odbiorze”.

PN-97/B-02851-1 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów

budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.

PN-99/B-03002 „Konstrukcje murowane nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,

poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy

informacyjnej i BHP /Dz.U.Nr 198 poz. 2042/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.

- Instrukcja producentów.

Opracował : Wojciech Bąkowski

- 8 -