Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 32/2011r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie

w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

zaprasza do złożenia oferty na : wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym

zamieszkałym budynku mieszkalnym  przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie,  w zakresie

szczegółowo określonym w  projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót.

Zakres robót obejmuje :

1. Demontaż starej instalacji gazowej.

2. Montaż rurociągów stalowych z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych –

poziomy i piony od istniejącego kurka głównego umieszczonego w węźle redukcyjnym

zlokalizowanym w szafce gazowej.

3. Montaż rurociągów z rur miedzianych ciągnionych bez szwu – instalacje mieszkaniowe od

gazomierzy do poszczególnych odbiorników gazu (podgrzewacze wody, kuchnie gazowe).

4. Demontaż i ponowny montaż  odbiorników gazu (podgrzewacze wody i kuchnie gazowe)

po wymianie instalacji gazowej.

5. Montaż szafek gazowych dla każdego lokalu mieszkalnego.

6. Roboty związane z naprawą ścian i stropów po wykonanych robotach.

7. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej wraz z wystawieniem stosownych

protokółów.

8. Badanie i odbiór kominiarski przewodów spalinowych i wentylacyjnych po wykonanych

robotach z wystawieniem stosownego protokółu

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza gazowego zakończonego kurkiem głównym

według nowych zamiennych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wszystkie prace związane

z demontażem urządzeń pomiarowych /liczniki gazowe/ ich ponownym montażem

z zaplombowaniem należy do obowiązków i obciąża Zamawiającego.

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Ustalenie

terminów i sposobu prac w lokalach mieszkalnych należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę.

Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków

Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich

usunięcia ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku  po uprzednim uzgodnieniu terminu

z Zamawiającym.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1.

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

d)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych

przez nie czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą

potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel : kierownik

robót posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami,

wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w branży sanitarnej instalacje gazowe

i  aktualnym potwierdzeniem członkowstwa we właściwej izbie samorządu zawodowego wraz

z polisą oc,

f)  wykaz co najmniej dwóch robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat  o podobnym zakresie

i charakterze,

g)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wymaga się  aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem

na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu

robót.

11. Sposób przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1),

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie

i oznakowanie terenu robót,  koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót (zał. nr 2), projekt budowlany,

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i inne koszty związane z realizacją zamówienia.

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 32/2011r. na wymianę wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie”.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 25.08.2011 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Warszawska 27 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 27                       w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności (minimum 30 dni) …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie

| 1. Roboty demontażowe CPV - 45331100-0 |
| --- |
| 1 | KNR 4-02 0308-01-040 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 15-20 mm | 70,00 m |
| 2 | KNR 4-02 0308-02-040 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 25-30 mm | 409,00 m |
| 3 | KNR 4-02 0308-03-040 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40-50 mm | 25,00 m |
| 4 | KNR 4-02 0308-04-040 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 65 mm | 30,00 m |
| 5 | KNR 4-02 0309-02-090 Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 25 mm | 28,00 kpl |
| 6 | KNR 4-02 0310-03-020 Demontaż odwadniaczy i kurków gazowych rurowych o średnicy 40-50 mm | 5,00 szt |
| 7 | KNR 4-02 0310-04-020 Demontaż kurków gazowych przy urządzeniach o średnicy 15-25 mm | 56,00 szt |
| 8 | KNR 4-02 0310-05-020 Demontaż kurków gazowych w instalacji o średnicy 15-50 mm - w instalacji | 28,00 szt |
| 9 | KNR 4-02 0314-03-020 Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem | 28,00 szt |
| 10 | KNR 4-02 0314-05-020 Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | 28,00 szt |
| 2. Wymiana instalacji gazowej CPV - 45333000-0 |
| 11 | KNR 2-15 0633-01-020 Przygotowanie instalacji gazowej do uruchomienia - przedmuchanie | 56,00 szt |
| 12 | KNR 2-15W 0314-06-020 Kuchnie gazowe z piekarnikiem o połączeniu na dwuzłączkę - kuchnie gazowe istniejące | 28,00 szt |
| 13 | KNR 2-15W 0315-01-090 Piece gazowe wody przepływowej - piece istniejące | 28,00 kpl |
| 14 | KNR 2-15W 0305-04-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 33,00 m |
| 15 | KNR 2-15W 0305-05-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 20,00 m |
| 16 | KNR 2-15W 0305-06-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28/1,5 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 285,00 m |
| 17 | KNR 2-15W 0303-03-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 28,00 m |
| 18 | KNR 2-15W 0303-04-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 36,00 m |
| 19 | KNR 2-15W 0303-05-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 30,00 m |
| 20 | KNR 2-15W 0303-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 42,00 m |
| 21 | KNR 2-15W 0308-02-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm,na ścianie | 28,00 kpl |
| 22 | KNR 2-15W 0307-01-104 Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | 28,00 mieszk. |
| 23 | KNR 2-15W 0307-02-040 Próba instalacji gazowej na ciśnienie z rur stalowych o średnicy do 65 mm (na 1 m rurociągu gazowego),przed gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | 100,00 m |
| 24 | KNR 2-15W 0307-06-132 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach. Dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez względu na średnicę rur | 5,60 10 m |
| 25 | KNR 7-09 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy 15 mm Charakterystyka robót: Tablica 2114: Montaż kształtek stalowych spawanych, średnica zewnętrzna do 88,9 mm. | 28,00 szt |
| 26 | KNR 7-09 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy 20 mm | 28,00 szt |
| 27 | KNR 7-09 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy 25 mm | 28,00 szt |
| 28 | KNR 2-15W 0312-01-020 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15 mm,o połączeniach gwintowanych | 28,00 szt |
| 29 | KNR 2-15W 0312-02-020 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20 mm,o połączeniach gwintowanych | 28,00 szt |
| 30 | KNR 2-15W 0312-03-020 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 28,00 szt |
| 31 | KNR 2-15W 0312-06-020 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50 mm,o połączeniach gwintowanych | 2,00 szt |
| 32 | KNR 4-01 0322-01-020 Obsadzenie stelaży pod gazomierze w ścianach z cegieł | 28,00 szt |
| 33 | KNR 4-02 0109-07-020 Montaż i demontaż połączeń elastycznych do próby. | 28,00 szt |
| 34 | KNR 2-15 0633-06-020 Przygotowanie instalacji gazu do uruchomienia - napełnienie | 56,00 szt |
| 35 | KNR 4-02 0313-05-020 Wyregulowanie urządzeń gazowych kuchni 4-palnikowej | 28,00 szt |
| 36 | KNR 4-02 0313-01-020 Wyregulowanie urządzeń gazowych w piecu kąpielowym | 28,00 szt |
| 37 | KNR 7-12 0101-04-050 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm, stan wyjściowy powierzchni B | 22,09 m2 |
| 38 | KNR 7-12 0105-04-050 Odtłuszczanie rurociągów. | 22,09 m2 |
| 39 | KNR 7-12 0208-04-050 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową do gruntowania i podkładową. | 22,09 m2 |
| 40 | KNR 7-12 0209-04-050 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną nawierzchniową i emalią. | 22,09 m2 |
| 41 | KNR 2-15 0633-06-020 Przygotowanie instalacji gazów do uruchomienia - napełnienie | 56,00 szt |
| 42 | kalk. własna Tuleje dla rur w stropach, ścianach i pawlaczach. | 134,00 szt |
| 3. Roboty budowlane CPV - 45000000-7 |
| 43 | KNR 4-01 0208-03-020 Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | 10,00 szt |
| 44 | KNR 4-01 0333-08-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły | 56,00 szt |
| 45 | KNR 4-01 0333-11-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł | 28,00 szt |
| 46 | KNR 4-01 0206-02-020 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | 10,00 szt |
| 47 | KNR 4-01 0323-02-020 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. | 56,00 szt |
| 48 | KNR 4-01 0323-04-020 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. | 28,00 szt |
| 49 | KNR 4-01 0706-01-020 Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap. na miejscach zamur. cegłami, pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 | 20,00 szt |
| 50 | KNR 4-01 0706-03-020 Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap. na miejscach zamur.cegłami,pustakami,cer.lub zabet.na stropach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1 m2 | 10,00 szt |
| 51 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | 25,00 m2 |
| 52 | KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 10,00 m2 |
| 53 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 20,00 m2 |
| 54 | KNR 4-01 0806-02-123 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2 | 10,00 miejsce |
| 55 | KNR 2-15 0120-01-020 Szafki gazomierzy 35x22x45 | 1,00 szt |
| 56 | KNR 2-15 0120-01-020 Szafki gazomierzy 35x22x135 | 9,00 szt |
| 57 | KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią | 35,00 m2 |
| 58 | KNR 4-04I 1107-01-034 Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku ręcznym | 0,50 t |
| 59 | KNR 4-04I 1107-04-034 Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km | 0,50 t |
| 60 | KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | 0,80 m3 |
| 61 | KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odl. do 10 km. Krotność = 9 | 0,80 m3 |