Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 31/2012r.

1. Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe Budynków przy ul. Okrzei 11, ul. Moniuszki 15

i ul. Dobrej 16 w Ciechanowie w imieniu których występuje Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. w  Ciechanowie zapraszają do złożenia oferty oddzielnie dla każdego

budynku na :

- remont 1 szt. schodów wejściowych betonowych do 3 klatki schodowej w budynku mieszkalnym  przy ul. Okrzei 11 w  Ciechanowie,

- remont schodów wejściowych betonowych do budynku mieszkalnego i remont chodnika dojście do budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 15 w  Ciechanowie,

- remont schodów wejściowych betonowych do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 16                    w Ciechanowie.

2. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych betonowych do 3 klatki schodowej

w istniejącym zamieszkałym budynku przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie, remont schodów

wejściowych betonowych do istniejącego zamieszkałego budynku z remontem chodnika dojście do

budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie i remont schodów wejściowych

betonowych do istniejącego zamieszkałego budynku przy ul. Dobrej 16 w Ciechanowie w zakresie

szczegółowo określonym w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót.

Zakres robót obejmuje :

- Rozbiórkę schodów betonowych z robotami zabezpieczającymi i wykonaniem prowizorycznych

wejść do budynku.

2.    Wykonanie nowych schodów betonowych z betonu klasy wytrzymałości C16/20 (B20).

3.    Montaż nowych  systemowych wycieraczek stalowych ocynkowanych w płytach schodowych.

4.    Montaż odwodnień wycieraczek z rur PCW o śr. 50 mm.

5.    Wywiezienie gruzu z rozbieranych schodów i uporządkowanie terenu.

6.    Rozebranie chodnika z płytek betonowych – dojście do budynku ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie.

7.    Wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm – dojście do budynku

ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie.

8.    Uzupełnienie tynków na cokole budynku ul. Dobra 16 w Ciechanowie.

9.    Wykonanie i montaż balustrad schodowych z rur stalowych na schodach przy budynku

ul. Dobra 16 w Ciechanowie,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w przedmiarach robót

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiektach po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub większą liczbę wymienionych w zapytaniu ofertowym budynków.

Wykonawca wystawi odrębne faktury dotyczące robót dla każdego budynku.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia :

- dla budynku ul. Okrzei 11  - 20 dni od daty jego przekazania do wykonania robót,

- dla budynku ul. Moniuszki 15 - 25 dni od daty jego przekazania do wykonania robót,

- dla budynku ul. Dobra 16 - 30 dni od daty jego przekazania do wykonania robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.

5.    Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.    Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.  Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełnione i podpisane formularze ofertowe – zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3,

c)    wycenione i podpisane przedmiary robót – zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6,

d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót

oddzielnie dla każdego budynku.

11 Sposób przygotowania ofert:

oferty należy sporządzić na załączonych drukach  formularzy ofertowych (zał. od nr 1 do nr 3)

oddzielnie dla  każdego budynku. Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączone przedmiary

robót (zał. od nr 4 do nr 6), specyfikację techniczną wykonania i odbioru  robót i dokonaną wizję

lokalną. Oferty należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej, na maszynie,

komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej  kopercie i opisanej

w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres  Wykonawcy, z adnotacją

"Zapytanie ofertowe nr sprawy 31/2012r. na remont schodów betonowych w budynkach

mieszkalnych przy ul. Okrzei 11, ul. Moniuszki 15 i ul. Dobrej 16 w Ciechanowie.”

W przypadku składania ofert na jeden, dwa lub trzy budynki należy w adnotacji podać tylko

adres tych budynków.

W przypadku składania ofert na jeden, dwa lub trzy budynki należy w adnotacji podać tylko

adres tych budynków.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 09.07.2012 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Okrzei 11 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Remont 1 szt. schodów  betonowych wejściowych do budynku - 3 klatka schodowa budynku mieszkalnego                        przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT 8% ..............................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………%

Zysk /Z/                        -  …………………..%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 20 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Remont schodów betonowych wejściowych do budynku mieszkalnego z remontem chodnika dojście do budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek (VAT 8%+VAT 23%) .........................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………%

Zysk /Z/                        -  …………………..%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 25 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Dobra 16 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Remont schodów betonowych wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 16 w Ciechanowie               za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT 8% ..................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………%

Zysk /Z/                        -  …………………..%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 4

Przedmiar robót

na remont 1 szt. schodów  wejściowych do budynku - 3 klatka schodowa

budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie

| 1. Remont 1 szt. schodów wejściowych do budynku |
| --- |
| 1 | KNR 4-01 0212-01-060 Rozbiórka schodów betonowych z zabezpieczeniem i wykonaniem prowizorycznego wejść do budynku. | 3,41 m3 |
| 1. | (1,70*1,05)*0,16+(2,34*1,35)*0,16+(2,98*1,65)*0,16+(3,62*1,95)*0,26 |  |  |  | 3,41 |
| 2 | KNR 2-02 0218-01-060 Schody betonowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - beton B20 | 3,41 m3 |
| 3 | KNR 2-02 1219-03-020 Montaż nowych wycieraczek stalowych ocynkowanych w płytach schodowych. | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 4 | KNR 2-15 0205-02-040 Montaż odpływu z rur PCW kanalizacyjnych o średnicy 50 mm - z zagłębienia wycieraczki. | 1,60 m |
| 1. | 1,60 |  |  |  | 1,60 |
| 5 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 3,41 m3 |
| 6 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 5 km | 13,64 m3 |
| 1. | 3,41*4 |  |  |  | 13,64 |

Załącznik nr 5

Przedmiar robót

na remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego z remontem chodnika dojście do budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie

| 1. Remont schodów wejściowych do budynku ul. Moniuszki 15 - podatek VAT 8% |
| --- |
| 1 | KNR 4-01 0212-01-060 Rozbiórka schodów betonowych z zabezpieczeniem i wykonaniem prowizorycznego wejść do budynku. | 4,06 m3 |
| 1. | (1,85*1,00)*0,13+(2,45*1,30)*0,13+(3,05*1,60)*0,13+(3,65*1,90)*0,40 |  |  |  | 4,06 |
| 2 | KNR 2-02 0218-01-060 Schody betonowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - beton B20 | 4,06 m3 |
| 3 | KNR 2-02 1219-03-020 Montaż nowych wycieraczek stalowych ocynkowanych w płytach schodowych. | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 4 | KNR 2-15 0205-02-040 Montaż odpływu z rur PCW kanalizacyjnych o średnicy 50 mm - z zagłębienia wycieraczki. | 1,60 m |
| 1. | 1,60 |  |  |  | 1,60 |
| 5 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 4,06 m3 |
| 1. | 4,06 |  |  |  | 4,06 |
| 6 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 5 km | 16,24 m3 |
| 1. | 4,06*4 |  |  |  | 16,24 |
| 2. Remont chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm - podatek VAT 23% |
| 7 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 7,20 m2 |
| 1. | 1,35*1,80+2,65*1,80 |  |  |  | 7,20 |
| 8 | KNR 2-31I 0401-02-040 Rowki pod obrzeża betonowe. | 5,30 m |
| 1. | 2,65*2 |  |  |  | 5,30 |
| 9 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża zwykłe. | 0,18 m3 |
| 1. | 0,20*0,20*(1,35*2+1,80) |  |  |  | 0,18 |
| 10 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - stopień schodka | 4,50 m |
| 1. | 1,35*2+1,80 |  |  |  | 4,50 |
| 11 | KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 5,30 m |
| 1. | 2,65*2 |  |  |  | 5,30 |
| 12 | KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. | 7,20 m2 |
| 1. | 1,35*1,80+2,65*1,80 |  |  |  | 7,20 |
| 13 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,46 m3 |
| 1. | 7,20*0,05+0,20*0,05*(4,50+5,30) |  |  |  | 0,46 |
| 14 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 5 km | 1,84 m3 |
| 1. | 0,46*4 |  |  |  | 1,84 |

Załącznik nr 6

Przedmiar robót

na remont schodów  betonowych wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 16                                w Ciechanowie

| 1. Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 16 w Ciechanowie |
| --- |
| 1 | KNR 4-04 0102-03-060 Rozbiórka schodów z bloczków betonowych z zabezpieczeniem i wykonaniem prowizorycznego wejścia do klatki schodowej budynku. | 9,55 m3 |
| 1. | (7,10*0,80*0,95)+(7,10*0,30*0,75)+(7,10*0,30*0,58)+(7,10*0,30*0,41)+(7,10*0,30*0,21) |  |  |  | 9,55 |
| 2 | KNR 0202 0218-01-060 Schody betonowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - beton B20 | 3,66 m3 |
| 1. | (2,50*0,80*0,95)+(2,50*0,30*0,79)+(2,50*0,30*0,63)+(2,50*0,30*0,47)+(2,50*0,30*0,31)+(2,50*0,30*0,15) |  |  |  | 3,66 |
| 3 | KNR 0202 1219-03-020 Montaż nowej wycieraczki stalowej ocynkowanej w płycie schodowej. | 1,00 szt |
| 4 | KNR 0215 0205-02-040 Montaż odpływu z rur PCW kanalizacyjnych o średnicy 50 mm - z zagłębienia wycieraczki. | 2,80 m |
| 1. | 2,8 |  |  |  | 2,80 |
| 5 | KNR 2-02W 1207-04-040 Balustrady schodowe z rur stalowych 1 i 1/2 cala ,obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu oraz wypełnienie z rury 1 calowej | 4,80 m |
| 1. | (0,70+1,70)*2 |  |  |  | 4,80 |
| 6 | KNR 4-01 0728-05-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III na cokole po rozbiórce schodów | 4,37 m2 |
| 1. | 4,6*0,95 |  |  |  | 4,37 |
| 7 | KNR 4-01 0734-02-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III na cokole po rozbiórce schodów - pogrubienie o 20 mm | 8,74 m2 |
| 1. | (4,6*0,95)*2 |  |  |  | 8,74 |
| 8 | KNR 0401 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 9,55 m3 |
| 9 | KNR 0401 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 5 km | 38,20 m3 |

Załącznik nr 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 11, ul. Moniuszki 15 i ul. Dobrej 16 w Ciechanowie

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót związanych  z remontem schodów zewnętrznych wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei 11, ul. Moniuszki 15 i Dobrej 16 w Ciechanowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem schodów zewnętrznych wejściowych do budynków mieszkalnych  przy ul. Okrzei 11, ul. Moniuszki 15 i Dobrej 16                      w Ciechanowie

- wymagania  wykonawcze,

- wymagania materiałowe,

-  transport i rozładunek,

- składowanie materiałów,

- nadzór i odbiory.

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich braku                       z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionych indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Przedmiotem zamówienia jest  remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynków mieszkalnych przy

ul. Okrzei 11, ul. Moniuszki 15 i Dobrej 16 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo

określonym w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót.

Zakres robót obejmuje :

- Rozbiórkę schodów betonowych z robotami zabezpieczającymi i wykonaniem prowizorycznych

wejść do budynku.

2.    Wykonanie nowych schodów betonowych z betonu klasy wytrzymałości C16/20 (B20).

3.    Montaż nowych  systemowych wycieraczek stalowych ocynkowanych w płytach schodowych.

4.    Montaż odwodnień wycieraczek z rur PCW o śr. 50 mm.

5.    Wywiezienie gruzu z rozbieranych schodów i uporządkowanie terenu.

6.    Rozebranie chodnika z płytek betonowych – dojście do budynku ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie.

7.    Wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm – dojście do budynku

ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie.

8.    Uzupełnienie tynków na cokole budynku ul. Dobra 16 w Ciechanowie.

9.    Wykonanie balustrad schodowych z rur stalowych na schodach przy budynku ul. Dobra 16

w Ciechanowie.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7

1.4 Określenia ogólne

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora Nadzoru                 i sztuką budowlaną. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej.

2 MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej,  które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: wyroby budowlane i materiały, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- 1 -

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego.

Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

Do wykonania schodów betonowych stosować beton atestowany klasy wytrzymałości C16/20 (B20).

Do naprawy elementów betonowych stosować zaprawy cementowe M12. Do wypełniania szczelin, pęknięć ścian zewnętrznych stosować masy akrylowe elastyczne.

Wycieraczki stalowe wykonać w obramieniu ze stali kątowej z wypełnieniem ze stali płaskie lub z blachy ażurowej gr. min 2 mm, następnie zabezpieczyć elementy stalowe wycieraczki przed korozją powłoką cynkową.

Odwodnienie wycieraczki wykonać z rur PCV o średnicy nie mniejszej niż 50 mm.

Uzupełnienie tynków zewnętrznych na cokole wykonać z zaprawy cementowej M12. Balustrady schodowe wykonać z rur stalowych przewodowych, pochwyty i słupki z rury o śr. zewn. 11/2” (ok. 48mm), wypełnienie            z rury o śr. zewn. 1” (ok. 33,5mm). Balustrady malować farbami chlorokauczukowymi  podkładowymi                                      i nawierzchniowymi. Chodnik wykonać z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Rozbiórka schodów betonowych z oczyszczeniem podłoża, robotami zabezpieczającymi

i wykonaniem prowizorycznych wejść do budynku.

2.   Wykonanie deskowania pod schody.

2.   Ułożenie i zagęszczenie betonu klasy C16/20 wraz z wyrównaniem powierzchni.

3.   Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu.

4.   Usunięcie deskowań.

5.    Montaż nowych  systemowych wycieraczek stalowych ocynkowanych w płytach schodowych.

6.    Montaż odwodnień wycieraczek z rur PCW o śr. 50 mm.

7.    Montaż balustrad schodowych dot. budynku przy ul. Dobrej 16 w Ciechanowie.

8.    Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych na cokole budynku przy ul. Dobrej 16

w Ciechanowie.

9.    Remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm dot. budynku przy ul. Moniuszki 15

w Ciechanowie.

10. Wywiezienie gruzu z rozbieranych schodów i uporządkowanie terenu.

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie                        w energię elektryczną i wodę do wykonania robót należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę.

- 2 -

6. OBMIAR  ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są 1m3 schodów betonowych, 1szt wycieraczki stalowe, 1mb rurociągu PCV,                1m2 nawierzchni chodnika i 1mb balustrady schodowej.

7. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

- stan powierzchni po rozbiórce schodów,

- deskowanie pod betonowanie schodów.

- stan powierzchni schodów po usunięciu deskowania schodów,

- rurociągi z pcv do odwodnienia wycieraczek.

- stan nawierzchni chodnika przed położeniem kostki brukowej betonowej.

7.2 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu wszystkich robót malarskich i zgłoszeniu przez

Wykonawcę gotowości do odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne i certyfikaty na wbudowane wyroby i materiały,

- atesty  na wbudowane materiały.

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

8.1 Ustalenia dotyczące podstawy płatności

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w umowie.

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-EN 206- 1:2003  Beton

PN-EN 10025:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej

9.2 Inne dokumenty

-  Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,

poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.

- Instrukcja producentów.

Opracował : Wojciech Bąkowski

- 3 -