Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 29/2012r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie

w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w  Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na : malowanie klatki schodowej z wymianą stolarki

okiennej w świetliku i naprawę płyty balkonowej w lokalu nr 10 w budynku  mieszkalnym przy

ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie.

Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej

w świetliku i naprawa płyty balkonowej w lokalu nr 10 w budynku  mieszkalnym przy

ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres robót dot. malowania klatki schodowej obejmuje :

1.Zabezpieczenie folią polietylenową skrzynek na listy, stolarki  drzwiowej wejściowej do lok.

mieszkalnych i budynku – drzwi wymienione.

2. Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dodatkiem farby emulsyjnej starych tynków ścian

i sufitów w kolorze jasnym.

3. Dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem starych ścian lamperii farbami olejnymi.

4. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej nie wymienionej, szafek, balustrad schodowych.

5. Uzupełnienie ubytków tynków.

6. Częściowe przetarcie ścian i sufitów klatek schodowych gładzią gipsową.

Zakres robót dot. wymiany stolarki okiennej,  parapetów wewnętrznych i zewnętrznych obejmuje:

1. Demontaż starej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Częściowe zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego.

3. Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na zamurowanych otworach.

4. Montaż nowej stolarki okiennej z pcv w pozostałych otworach okiennych.

5. Montaż nowych parapetów wewnętrznych z pcv z zakończeniami.

6. Montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej.

7. Uzupełnienie tynku ościeży okiennych.

8. Wywóz starej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zakres robót dot. naprawy płyty balkonowej w lokalu nr 10 obejmuje:

1. Zerwanie starej posadzki betonowej z demontażem obróbki blacharskiej

2. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z papy

termozgrzewalnej.

3. Naprawa tynków wzmocnionych siatką z włókna szklanego na spodzie płyty balkonowej.

4. Malowanie tynków  na spodzie płyty balkonowej w istniejącej kolorystyce.

Wymagania techniczne okien i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych:

-  wymagany profil minimum pięciokomorowy w kolorze białym,

-  wzmocnienia ościeżnicy i skrzydeł kształtownikiem ze stali nierdzewnej,

-  okucia obwiedniowe kryte typu WINK-HAUS, ROTO lub równoważne,

-  oszklenie : szyba zespolona 4+16+4,

-  klamki metalowe w kolorze białym,

-  parapety wewnętrzne gr. 20 mm z pcv, szerokości do 30 cm z zakończeniami (zaślepkami),

- parapety zewnętrzne z blachy stalowej gr. 0,55-0,60 mm ocynkowanej.

- wysokość kampinosu – frontu 40 mm.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.

5.    Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.    Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.  Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,

d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1).

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót (zał. nr 2), specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną na w/w obiekcie.

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 29/2012r. na malowanie klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej w świetliku

i naprawę płyty balkonowej w lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 1

w Ciechanowie”.

12. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2012 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Malowanie klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej w świetliku i naprawę płyty balkonowej                                        w lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na malowanie klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej w świetliku i naprawę płyty balkonowej            w lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie

| 1. Malowanie klatki schodowej |
| --- |
| 1 | KNR 2-02 0925-01-050 Osłona drzwi wymienionych, szafek gazowych, szafek na listy, rur gazowych folią polietylenową. | 60,06 m2 |
| 1. | (1,28*2,0)+(0,80*2,0)*20+(2,50*10+4,0*4)*0,30+(1,10*0,60)*20 |  |  |  | 60,06 |
| 2 | KNR 4-01 1202-07-050 Skasowanie zacieków. | 10,86 m2 |
| 1. | (3,05*8,90)*0,40 |  |  |  | 10,86 |
| 3 | KNR 4-01 0323-02-020 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | 1,00 szt |
| 4 | KNR 4-03 1145-02-020 Demontaż skrzynek azart i TV z przewodami. | 2,00 szt |
| 1. | 1+1 |  |  |  | 2,00 |
| 5 | KNR 4-01 1202-05-050 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowe. | 338,96 m2 |
| 1. | Sufity |  |  |  |  |
| 2. | (5,60*1,46)+(3,34*1,60)+(4,48*1,20)+(1,10*5,30)*3+(2,50*3,07)+(5,80*1,60)*3+(1,60*3,07)*3+(3,05*8,90) |  |  |  | 113,78 |
| 3. | Ściany |  |  |  |  |
| 4. | (3,05*3,70)*2+(8,90*3,70)+(8,90*4,75)-((1,15*1,45)*2+(1,15*1,20))+(3,07*1,0)*3+(1,60*1,0)+(8,50*1,0)*3+(2,48*1,0)+(4,90*0,70)*3+(3,30*1,0)*3+(1,50*1,0)+(3,35*1,0)+(4,86*1,20)+(1,0*1,0)+(5,60*2*1,57) |  |  |  | 181,31 |
| 5. | Zejście do piwnicy |  |  |  |  |
| 6. | (0,83*3,15)+(6,50*0,93)+(3,15*1,50)+(2,20*1,50)+(0,83*2*1,50)+(6,50*2*1,90) |  |  |  | 43,87 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 338,96 |
| 6 | KNR 4-01 1206-05-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem | 179,59 m2 |
| 1. | (108,70*1,50)+(1,15*2,70)+(4,43*1,95)+(2,10+0,90)*1,60 |  |  |  | 179,59 |
| 7 | KNR 4-01 1206-02-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania - lamperie na korytarzach | 27,02 m2 |
| 1. | (6,50*1,50)+(6,0*1,50)+(3,16*1,50)+(0,80*1,50)+(1,55*1,50) |  |  |  | 27,02 |
| 8 | KNR 4-01 1206-04-050 Malowanie powierzchni przy schodach i biegach kl. schodowych. | 13,03 m2 |
| 1. | (4,50*0,30)*3+(1,90*0,50+0,70*6+5,10*0,25*3) |  |  |  | 13,03 |
| 9 | KNR 4-01 1209-06-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | 1,14 m2 |
| 1. | (1,38*1,10)*0,75 |  |  |  | 1,14 |
| 10 | KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | 4,00 m2 |
| 1. | (0,80*2,0)*2,50 |  |  |  | 4,00 |
| 11 | KNR 4-01 1212-02-050 Malowanie drzwiczek szafek elektrycznych. | 4,25 m2 |
| 1. | (0,85*0,50)*10 |  |  |  | 4,25 |
| 12 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | 2,65 m2 |
| 1. | (1,05*0,14)*2*9 |  |  |  | 2,65 |
| 13 | KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad z prętów prostych. | 60,00 m2 |
| 1. | 50,0*1,20 |  |  |  | 60,00 |
| 14 | KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową drabiny metalowej. | 1,38 m2 |
| 1. | 3,20*0,43 |  |  |  | 1,38 |
| 15 | KNR 2-02 1602-01-050 Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m | 26,23 m2 |
| 1. | (8,60*3,05) |  |  |  | 26,23 |
| 16 | KNR 4-01 0713-04-050 Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą | 34,13 m2 |
| 1. | 113,78*0,30 |  |  |  | 34,13 |
| 17 | KNR 4-01 0713-03-050 Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą | 54,39 m2 |
| 1. | 181,31*0,30 |  |  |  | 54,39 |
| 2. Zamurowanie otworów okiennych świetlika bloczkami z betonu komórkowego z częściową wymianą stolarki okiennej. |
| 18 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | 21,25 m2 |
| 1. | (1,47*1,15)*7+(1,17*1,15)*7 |  |  |  | 21,25 |
| 19 | KNR 4-01 0304-02-060 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | 3,97 m3 |
| 1. | (1,47*1,15)*5*0,24+(1,17*1,15)*6*0,24 |  |  |  | 3,97 |
| 20 | KNR 4-01 0711-03-050 Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 | 16,53 m2 |
| 1. | (1,47*1,15)*5+(1,17*1,15)*6 |  |  |  | 16,53 |
| 21 | KNR 4-01 0726-03-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5 m2 | 16,53 m2 |
| 22 | KNR 4-01 0708-01-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm | 8,71 m |
| 1. | (1,15*2+1,47+1,17)+(1,15*2+1,47) |  |  |  | 8,71 |
| 23 | KNR 20-2U 1025-0401-050 Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa) | 4,73 m2 |
| 1. | (1,47*1,15)*2+(1,17*1,15) |  |  |  | 4,73 |
| 24 | KNR 4-01 0530-08-050 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne. | 1,07 m2 |
| 1. | 2,80*0,25+1,50*0,25 |  |  |  | 1,07 |
| 25 | KNR 4-01 0321-01-020 Obsadzenie podokienników pcv z kpl. zaślepek w ścianach z cegieł - 1szt -2,70x0,20; 1 szt. - 1,20x0,20 | 2,00 szt |
| 26 | KNR 2-02 1505-11-050 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną ścian świetlika po zamurowaniu okien w istniejącej kolorystyce . | 17,84 m2 |
| 1. | 16,53+8,71*0,15 |  |  |  | 17,84 |
| 27 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - miejsce wskazane przez inwestora | 1,70 m3 |
| 1. | 21,25*0,08 |  |  |  | 1,70 |
| 28 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odległość do 5 km. | 6,80 m3 |
| 1. | 1,70*4 |  |  |  | 6,80 |
| 3. Naprawa płyty balkonu - lokal nr 10 |
| 29 | KNR 4-01 0212-01-060 Zerwanie posadzki na balkonach. | 0,07 m3 |
| 1. | (0,90*2,05)*0,04 |  |  |  | 0,07 |
| 30 | KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich balkonów z blachy nie nadającej się do użytku. | 1,04 m2 |
| 1. | (1,0*2+2,15)*0,25 |  |  |  | 1,04 |
| 31 | KNR 2-02 0506-0301-050 Elementy krawędzi balkonów i loggii,z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm. | 1,04 m2 |
| 32 | KNR 2-02U 0618-02-050 Izolacje przeciwwilgociowe poziome płyty balkonowej z papy zgrzewalnej. | 1,84 m2 |
| 1. | 0,90*2,05 |  |  |  | 1,84 |
| 33 | KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe o grubości 25 mm na balkonach. | 1,84 m2 |
| 1. | 0,90*2,05 |  |  |  | 1,84 |
| 34 | KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe, pogrubienie posadzki o 1 cm - 2 dopłaty | 3,68 m2 |
| 1. | 1,84*2 |  |  |  | 3,68 |
| 35 | KNR 4-01 0701-03-050 Przygotowanie starego podłoża spodu balkonu poprzez oczyszczenie , odbicie odstających tynków i zmycie. | 1,84 m2 |
| 1. | 0,90*2,05 |  |  |  | 1,84 |
| 36 | KNR 00-23 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. | 1,84 m2 |
| 1. | 0,90*2,05 |  |  |  | 1,84 |
| 37 | KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonów. | 1,84 m2 |
| 1. | 0,90*2,05 |  |  |  | 1,84 |
| 38 | KNR 2-02U 2608-0801-040 Narożniki metalowe na krawędziach płyty balkonowej. | 3,85 m |
| 1. | 0,90*2+2,05 |  |  |  | 3,85 |
| 39 | KNR 00-23 2612-06-050 Wygładzenie zaprawą szpachlową spodów balkonów - materiał zaprawa szpachlowa przyjęto 6kg/m2. | 1,84 m2 |
| 1. | 0,90*2,05 |  |  |  | 1,84 |
| 40 | KNR 00-23 2612-07-050 Wygładzenie zaprawą szpachlową boków płyty balkonowej - materiał zaprawa szpachlowa przyjęto 6kg/m2. | 0,46 m2 |
| 1. | 2,05*0,12+0,90*0,12*2 |  |  |  | 0,46 |
| 41 | KNR 2-02 1505-11-050 Dwukrotne malowanie powierzchni spodu płyty balkonowej farbą emulsyjną zewnętrzna fasadową. | 2,31 m2 |
| 1. | (0,90*2,05)+(2,05*0,12+0,90*0,12*2) |  |  |  | 2,31 |
| 42 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,09 m3 |
| 1. | 0,07+(0,90*2,05)*0,01 |  |  |  | 0,09 |
| 43 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 10km | 0,81 m3 |
| 1. | 0,09*9 |  |  |  | 0,81 |

Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Malowanie z wymianą stolarki okiennej na świetliku klatki schodowej i naprawa płyty balkonowej w lok. nr 10 w budynku mieszkalnym przy                                   ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem klatki schodowej                     z wymianą stolarki okiennej na świetliku i naprawą płyty balkonowej w lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z malowaniem klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej na świetliku i naprawą płyty balkonowej w lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie i obejmują:

- wymagania  wykonawcze,

- wymagania materiałowe,

-  transport i rozładunek,

- składowanie materiałów,

- nadzór i odbiory.

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich braku                       z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionych indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Przedmiotem zamówienia jest malowanie z wymianą stolarki okiennej na świetliku klatki schodowej

z naprawą płyty balkonowej w lokalu nr 10 w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy

ul. Mikołajczyka 1 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru  robót.

Zakres robót dot. malowania klatki schodowej obejmuje :

1.Zabezpieczenie folią polietylenową skrzynek na listy, stolarki  drzwiowej wejściowej do lok.

mieszkalnych i budynku – drzwi wymienione.

2. Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dodatkiem farby emulsyjnej starych tynków ścian

i sufitów w kolorze jasnym.

3. Dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem starych ścian lamperii farbami olejnymi.

4. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej nie wymienionej, szafek, balustrad schodowych.

5. Uzupełnienie ubytków tynków

6. Częściowe przetarcie ścian i sufitów klatek schodowych gładzią gipsową.

Zakres robót dot. wymiany stolarki okiennej,  parapetów wewnętrznych i zewnętrznych obejmuje:

- Demontaż starej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

- Częściowe zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego.

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na zamurowanych otworach.

- Montaż nowej stolarki okiennej z pcv w pozostałych otworach okiennych.

- Montaż nowych parapetów wewnętrznych z pcv z zakończeniami.

- Montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej.

- Uzupełnienie tynku ościeży okiennych.

- Wywóz starej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zakres robót dot. naprawy płyty balkonowej w lokalu nr 10 obejmuje:

  - Zerwanie starej posadzki betonowej z demontażem obróbki blacharskiej

  - Wykonanie nowej obróbki blacharskiej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej.

  - Naprawa tynków wzmocnionych siatką z włókna szklanego na spodzie płyty balkonowej.

  - Malowanie tynków  na spodzie płyty balkonowej w istniejącej kolorystyce.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45442190-2, 45421132-8

1.4 Określenia ogólne

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

- 1-

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano                     w Specyfikacji Technicznej.

2 MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji,  które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm.     Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:

wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego.

Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

Do malowania ścian i sufitów stosować farby klejowe i emulsyjne umożliwiające ich łączenie. Do malowania lamperii, stolarki i elementów metalowych stosować farby olejne nawierzchniowe i podkładowe.

Do uzupełnienia ubytków tynków stosować szpachlówki mineralne i gładzie gipsowe firmy np. ATLAS.

Stolarka okienna ma być dwuskrzydłowa z PCV z profilem minimum pięciokomorowym w kolorze białym                     z pakietem szyb zespolonych 4+16+4 o współczynniku Uk – 1,1 W/(m2*K), przy czym jedna połówka ma być rozwierna  druga natomiast rozwierno-uchylna. Do zamurowania otworów okiennych stosować bloczki z betonu komórkowego odm. 600. Tynki z zaprawy cementowo-wapiennej. Izolację płyty balkonowej wykonać z papy zgrzewalnej gr. min. 4,2 mm z posadzką z zaprawy cementowej M12. Tynki na spodzie płyty balkonowej  wzmocnić siatką z włókna szklanego i wygładzić zaprawą klejową. Tak przygotowane tynki malować farbami emulsyjnymi fasadowymi w istniejącej kolorystyce.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Zabezpieczenie folią polietylenową skrzynek na listy, stolarki drzwiowej wejściowej do lok. mieszkalnych

i budynku – drzwi wymienione.

- Wykucie z muru świetlika starej stolarki okiennej.

- Częściowe zamurowanie otworów okiennych z uzupełnieniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

- Montaż stolarki okiennej w pozostałych otworach okiennych, z montażem nowych podokienników

wewnętrznych i zewnętrznych.

- Zeskrobanie starych powłok malarskich i zmycie ścian i sufitów.

- Przetarcie ewentualnych nierówności i porowatości ścian i sufitów.

- Malowanie ścian i sufitów farbami klejowymi z dodatkiem farby emulsyjnej.

- Przygotowanie ścian lamperii poprzez szpachlowanie.

- Dwukrotne malowanie ścian lamperii farbami olejnymi.

- 2 -

- Przygotowanie powierzchni stolarki drzwiowej, elementów metalowych

i dwukrotne malowanie farbami olejnymi.

- Rozebranie starej posadzki betonowej płyty balkonowej.

- Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z posadzka cementową.

- Naprawa tynków spodu płyty balkonowej z malowaniem w istniejącej kolorystyce.

- Uporządkowanie miejsc po przeprowadzonych robotach.

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR  ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są 1m2 powierzchni ścian, sufitów, grzejników, stolarki drzwiowej i okiennej, posadzki, izolacji, tynków, 1mb rurociągu stalowego.

7. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

- Stan malowanych powierzchni przed nałożeniem powłok malarskich.

- Stan powierzchni płyty balkonowej przed wykonaniem izolacji.

- Izolacja płyty balkonowej z papy zgrzewalnej przed wykonaniem posadzki z zaprawy cementowej.

7.2 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu wszystkich robót malarskich i murarskich i zgłoszeniu

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne i certyfikaty na wbudowane wyroby i materiały.

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

8.1 Ustalenia dotyczące podstawy płatności

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w Umowie

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

9.2 Inne dokumenty

-  Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,

poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.

- Instrukcja producentów.

Opracował : Wojciech Bąkowski

- 3 -